ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НА 2012 – 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет на .2012-2016 годы и на период до 2025 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Ширинский сельсовет |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Ширинский сельсовет |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 50 % (1,5 кВт.ч – 2025 г.); водоснабжение на 50 % (0,3 кВт.ч/куб. м – 2025г.); водоотведение на 50 % (0,7 кВт.ч/куб. м – 2025 .); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10 %; водоснабжение до 14 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2025год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2012 года по 2016 год; второй этап – с 2017 года по 2025 год; |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 760,73 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 192,75 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 173,85 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 18,9 млн. руб. Водоснабжение: 173,45 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -167,0 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 6,45 млн. руб. Водоотведение: 353,23 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения -348,98 млн. руб.; мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 4,25 млн. руб. Утилизация ТБО: 41,3 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО – 41,3 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО - 0 млн. руб. |

### 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет. Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Ширинский сельсовет, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Ширинский сельсовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Ширинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Ширинский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Ширинский сельсовет осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Ширинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Ширинский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Ширинский сельсовет:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Ширинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Ширинский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Ширинский сельсовет, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет разрабатывается на период до 2025 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет:

1 этап – 2012 - 2016 годы;

2 этап – 2017 - 2025 годы.

Основные мероприятия Программы

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения: | 173,85 |
| 2 | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: | 18,9 |
|  | ИТОГО | 192,75 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения: | 167,0 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 6,45 |
|  | ИТОГО | 173,45 |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоотведения: | 348,98 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: | 4,25 |
|  | ИТОГО | 353,23 |
| ТБО |
|  | ИТОГО | 41,3 |
|  | ВСЕГО по МО Ширинский сельсовет | 760,73 |

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 2895 га

Численность населения (2011 г.) – 10,134 тыс. чел.

Темп роста численности (2007/2011 г.г.) – 6 %

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) – 171,4 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2008/2010 г.г.) – 1 %

Введено в действие жилых домов (2010 г.) - 1 тыс. кв. м

Число источников (2010г.):

теплоснабжения - 4

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 3

полигон бытовых отходов - 1

Протяженность сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 10,8 км

водопроводных – 10,8 км

канализационных – 8,6 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 80 %

водопроводных – 80 %

канализационных – 80 %

Отпущено энергии (2010 г.):

тепловой – 22,93 тыс. Гкал

газа - 216 т (баллоны)

воды – 1,2 кВт.ч/ куб. м

сточных вод – 1,14 кВт.ч/ куб. м

#### 2.1. Территория

Географически муниципальное образование Ширинский сельсовет находится на: 54°29′28″  (северной широты) и 89°57′35″ (восточной долготы), высота над уровнем моря – 400 м. Северная граница муниципального образования Ширинский сельсовет от углового столба №202 расположенного на левом берегу реки Белый Июс, идет вверх по течению реки Белый Июс до углового столба №1, который находится также на берегу реки Белый Июс, при впадении в нее ручья Абдинка. Длина этого участка границы составляет 9,9 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием  Черноозерный сельсовет.

После этого граница проходит по ручьям Абдинка и Фыркалка, огибает с южной стороны озеро Фыркал  идет на восток до железной дороги Ачинск – Абакан, до межевого знака №18. Протяженность этого участка границы составляет 10,9 км. Этот участок границы проходит с муниципальным образованием Фыркальский сельсовет.

Затем граница идет  по железной дороге до межевого знака №19, расположенного у железной дороги Ачинск-Абакан, южнее с.Целинное. Протяженность этого участка  составляет 6,3 км. Дальше граница, огибая с.Целинное, идет на восток до межевого знака №65, расположенного в урочище Дальние Арамчаги. Длина  этого участка границы составляет 27,3 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием Целинный сельсовет. Длина границы с муниципальным образованием Целинный сельсовет составляет 33,6 км.

Общая длина северной границы муниципального образования Ширинский поссовет составляет 54,4 км.

Восточная граница муниципального образования Ширинский поссовет от межевого знака №65 идет на юг до межевого знака №69, который расположен также в урочище Дальние Арамчаги. Протяженность этого участка границы составляет 1,2 км. Граница на этом участке проходит с муниципальным образованием  Воротский сельсовет.

Затем восточная граница  также идет  на юг до углового столба №75, который находится в урочище Ближние Арамчаги. Длина этого участка границы составляет 4,4 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием Борцовский сельсовет.

Общая длина восточной границы  муниципального образования Ширинский сельсовет  составляет 5,6 км.

Южная граница муниципального образования Ширинский сельсовет  идет от межевого знака №75, расположенного в урочище Ближние Арамчаги, на запад, а затем на юго-запад до межевого знака №112 на северном берегу озера Иткуль. Протяженность этого участка границы составляет  19,1 км. Огибая озеро Иткуль с северной стороны, граница идет по берегу озера  до межевого знака №2, расположенного на южном берегу  озера Иткуль, в устье ручья Шелсуг. Длина этого участка границы составляет 4,3 км. Муниципальное  образование Ширинский сельсовет граничит с муниципальным образование Жемчужненский поссовет на  протяжении 23,4 км.

От южного берега озера Иткуль граница идет на юго-запад по ручью Шелсуг, затем огибая с южной  стороны озеро Камышевое и идет на юго-запад, пересекает железную дорогу Ачинск-Абакан, а затем поворачивает на юг  и идет до межевого знака №131, расположенного на перевале между логами Гаражный и Черемушкин, на границе с муниципальным образованием Туимский поссовет. Длина этого участка границы составляет 22,4 км. На этом участке граница проходит также с муниципальным образованием Спиринский сельсовет.

Далее граница муниципального образования идет по границе между Ширинским и Туимским лесничествами Октябрьского лесхоза на запад, пересекает лог Боковой и поворачивает на юг, доходит до ручья Карасук. Затем  поворачивает на запад, пересекает ручей  Арлас и доходит до межевого знака №26, расположенного на водоразделе руч. Минчул и Каратеге, на границе  с муниципальным образованием  Беренжакский сельсовет. Протяженность этого участка границы, который проходит  с муниципальным образованием Туимский поссовет, составляет 42,4 км.  Далее граница также идет на запад, до межевого знака №4, расположенного на берегу р.Белый Июс в устье ручья Мендоль. Длина этого участка границы составляет  6,5 км. Этот участок границы проходит с муниципальным образованием Беренжакский сельсовет.

Общая  длина  южной границы составляет 94,7 км.

Западная граница муниципального образования Ширинский сельсовет начинается от межевого знака №4 и идет вниз по течению реки Белый Июс, огибает деревню Усть-Тунгужуль с восточной стороны и дальше идет  по руслу реки Белый Июс, до межевого знака №3, который находится в устье ручья Шаблык. Длина этого участка границы составляет 17,4 км. На этом участке границы составляет 17,4 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием  Беренжакский сельсовет.

Далее граница идет на север по границе с Коммунаровским и Ширинским лесничествами до межевого знака №25, расположенного на границе с муниципальным образованием Ефремкинский   сельсовет, на берегу  ручья Кульбюрстюг. Длина этого участка границы составляет 25,6 км. На всем протяжении граница проходит  с муниципальным образованием Коммунаровский сельсовет.

Затем граница  идет по ручью Кульбюрстюг до межевого  знака №24 на протяжении 2,7 км. Далее граница  идет на север до межевого знака №202, который находится на берегу реки белый Июс, на протяжении 15,6 км. Весь этот участок границы проходит с муниципальным образованием Ефремкинский сельсовет. Длина  границы с муниципальным образованием Ефремкинский сельсовет составляет 18,3 км.

Протяженность западной границы муниципального образования Ширинский сельсовет составляет 61,3 км.

Общая длина границ муниципального образования Ширинский сельсовет составляет 216,0 км.

#### 2.2. Климат

Климат МО Ширинский сельсовет является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет от 105 до 115 дней.

Средняя температура января составляет -20 градусов отдельные минимумы достигают - 50°С., средняя температура июля +20 градусов. Количество осадков за ноябрь - март составляет 50 мм, за апрель - октябрь – 200 мм.

Исследователи отмечают влияние азиатского барометрического максимума в зимнее время, а в летний период — северного сибирского максимума. Горные системы преграждают перенос воздушных масс с запада на восток. Наименьшее среднее годовое количество осадков (около 250 мм) из всех районов Хакасии. До 80-90 % от общего количества осадков выпадает с апреля по октябрь в виде ливневых дождей, в зимние месяцы выпадает до 10 % осадков. Снег в степи покрывает землю не полностью, что приводит к интенсивному промерзанию грунтов и морозобойному выветриванию. Различия климатических показателей, обусловленные вертикальной дифференциацией ландшафтов, изменяющихся от горных тундр в высокогорном поясе до сухих степей на днищах котловин обуславливают разнообразие природных зон.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Ширинский сельсовет на 01.01. 2011 года составила 10,134 тыс. чел.

##### Таблица 1

Численность населения МО Ширинский сельсовет в 2008 - 2010 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 9866 | 9779 | 10134 | +2,7 |

В течение 2008 - 2010 годов численность населения МО Ширинский сельсовет увеличилась на 2,7 %, рост населения в 2010 году обусловлен миграционным притоком населения в связи с постройкой дороги на марганцевое месторождение ОАО «Чек-Су».

##### Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста 2008/2010 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 126 | 146 | 134 | +6,3 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 169 | 195 | 161 | -4,7 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -43 | -49 | -27 | -37,2 |

Рост численности в 2010 году обусловлен миграционными процессами.

Естественная убыль населения характеризуется превышением уровня смертности над рождаемостью и в 2010 году составило -27 чел. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет. Хотя по сравнению с 2008-2009 годом произошло существенное изменение в уменьшении естественной убыли населения.

Миграционная прибыль населения в 2010 году составила 354 чел. (3,4 % от общей численности населения МО Ширинский сельсовет).

##### Таблица 3

Миграционное движение населения МО Ширинский сельсовет

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период 2008 - 2010 г.г. | Темп роста 2008/2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 527 | 509 | 674 | 590 | 12 |
| 2. | Выбыло | чел. | 496 | 547 | 320 | 433 | -55 |
| 3. | Миграционная убыль (прибыль) | чел. | +33 | -38 | +354 | 116 | +1072 |

В МО в начале 2010 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 877 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 472 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 405 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2010 году составила 5,4 тыс. человек, или 53,3 % от общей численности населения. В период с 2008 по 2010 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 9,6 %.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 2,55 тыс. чел. на начало 2011 года (25,2 % от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2008 по 2010 г.г. снизилась (повысилась) на 1 %. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста не увеличится по причине того, что количество женщин в фертильном возрасте к 2016 году уменьшится на 0,1 тыс. чел., а к 2025 году на 0,35 тыс. чел.

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 185 чел. (1,8 % от общей численности населения МО Ширинский сельсовет).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 4594 человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению, увеличение произошло только в связи с открытием рабочих мест в связи с постройкой дороги на марганцевое месторождение ОАО «Чек-Су», с 2007 по 2009 г.г. наблюдалось устойчивое снижение, которое составило 1 %.

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2011 года на территории МО Ширинский сельсовет действовало 215 предприятий и организаций. В течение 2008 - 2010 г.г. их количество увеличилось на 3 %.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 75 %;

строительство – 2 %;

транспорт и связь - 1%;

сельское хозяйство - 3 %;

добыча ресурсов -  7 %

##### Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Ширинский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Обрабатывающие производства | ед. | 8 | 7 | 8 |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| Строительство | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 115 | 129 | 150 | +30,4 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 4 | 5 | 5 | +20 |
| Транспорт и связь | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| из него транспорт | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Связь | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Финансовая деятельность | ед. | 3 | 4 | 4 | +33 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Образование | ед. | 5 | 4 | 4 | -20 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 3 | 3 | 3 |  |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2008 по 2010 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

оптовая и розничная торговля – 30,4 %.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Ширинский сельсовет по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли:

##### Таблица 5

Динамика численности работников МО Ширинский сельсовет по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2008/2010гг., % | Структура численности в 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 2220 | 2194 | 2252 | 1,4 | 100 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 55 | 50 | 53 | 6 | 2,4 |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 85 | 81 | 91 | 7 | 4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 150 | 150 | 150 | 0 | 6,7 |
| Строительство | чел. | 100 | 100 | 100 |  | 4,4 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 351 | 354 | 428 | 21,9 | 19 |
| Гостиницы и рестораны | чел. | 28 | 28 | 29 | 3,6 | 1,3 |
| Транспорт и связь | чел. | 185 | 175 | 128 | -31 | 5,7 |
| Финансовая деятельность | чел. | 61 | 61 | 61 | 0 | 2,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 13 | 12 | 13 | 0 | 0,6 |
| Образование | чел. | 359 | 365 | 356 | -0,8 | 15,8 |
| Государственное управление, военная безопасность, обязательное соцобеспечение | Чел. | 600 | 600 | 600 | 0 | 26,6 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 152 | 152 | 148 | -2,6 | 6,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 93 | 93 | 95 | 2,1 | 4,2 |

#### 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

В течение 2008- 2010гг. общая площадь жилищного фонда МО Ширинский сельсовет увеличилась на 2,3 % и в 2010 году составила 171,38 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 8,73 тыс. кв. м (5 % общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 159,65 тыс. кв. м (93,16 % общей площади жилищного фонда).

###### Таблица 6

Характеристика жилищного фонда МО Ширинский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, 2008/2010гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 167,569 | 169,273 | 171,382 | 2,3 |
|  | частный | тыс.м2 | 153,979 | 156,591 | 159,654 | 3,7 |
|  | государственный | тыс.м2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
|  | муниципальный | тыс.м2 | 10,59 | 9,682 | 8,728 | -21,3 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 6,3 | 5,7 | 5 | -20,6 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 5,731 | 5,731 | 5,731 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 3,42 | 3,39 | 3,3 | -3,5 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 20,69 | 19,45 | 18,25 | -11,8 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 73,2 | 69,8 | 67,2 | -8,2 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 67,948 | 74,292 | 80,201 | 18 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 5,731 | 5,731 | 5,731 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 20,8 | 20,5 | 20,3 | -2,4 |
|  | канализацией | % | 17,1 | 16,9 | 16,7 | -2,3 |
|  | центральным отоплением | % | 19,6 | 19,4 | 19,2 | -2 |
|  | горячим водоснабжением | % | 19,6 | 19,4 | 19,2 | -2 |
|  | газом (баллоны, газгольдер) | % | 15 | 14,8 | 14,6 | -2,67 |
|  | напольными электроплитами | % | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 16 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | 0 | 14 | 21 | 50 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 18 | 21 | 17 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 0 | 23 | 42 | 82,6 |
|  | газа | кол-во,% | - | - | - |  |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | - | - | - |  |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 9 | 0 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2008 по 2010 гг. увеличилась (снизилась) на 0 % и в 2010 году составила 3,3 % от общей площади жилищного фонда (171,38 тыс. кв. м).

Благоустройство МО Ширинский сельсовет характеризуется 20 % оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Ширинский сельсовет жильем в 2010 году составила 16,9 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод жилых домов в период с 2008 по 2010 годы растёт за счёт малоэтажного строительства в частном секторе. Согласно Генеральному плану МО Ширинский сельсовет планируется увеличение  средней жилищной обеспеченности до 18 кв. м до 2016 года и 20 кв. м до 2025 года.

Согласно Генеральному плану МО Ширинский сельсовет до 2016 года планируется строительство 9 тыс. кв. м, а до 2025 - 25 тыс. кв. м. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении, т.к. генпланом предусматривается выбытие жилого фонда до 2016 года - 2 тыс. кв. м, до 2025 года – 12 тыс. кв. м.

###### Таблица 7

Ввод в действие жилых домов в МО Ширинский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 0 | 21000 |  |  |
| фундаменты и стены | кв. м | 0 |  |  |  |
| фасад | кв. м | 0 |  |  |  |
| кровля | кв. м | 0 |  |  |  |
| коридоры и места общего пользования | кв. м | 0 |  |  |  |
| центральное отопление | п.м, шт. | 0 |  |  |  |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м, шт. | 0 |  |  |  |
| система канализации | п.м, шт. | 0 |  |  |  |
| газоснабжение | п.м, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение | п.м, шт. | 0 |  |  |  |
| лифтовое оборудование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

###### Таблица 8

Ввод в действие жилых домов в МО Ширинский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г | 2009г | 2010г | Темп роста, 2008/ 2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| организациями | кв. м |  |  |  | 0 |
| на 1 000 населения | кв. м | 9,8 | 9,8 | ,9.8 |  |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

##### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Ширинский сельсовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

Водоснабжение

Подъем воды

Водоснабжение МО Ширинский сельсовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из 3-х водозаборов с утвержденными запасами воды 6,4 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 10 шт.

Насосная станция II подъема - 1 шт.

Очистные сооружения очистки питьевой воды отсутствуют.:

Транспортировка воды

Подача воды в МО Ширинский сельсовет из скважин водозабора осуществляется в резервуары ёмкостью 400 куб.м., далее по тупиковым водоводам Д = 100-300 мм, в основном, чугунным и стальным, и с насосной станции II подъема (МКК) в разводящую сеть МО Ширинский сельсовет.

На балансе МО Ширинский сельсовет находится 10,8 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 70 -86 %.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 0,563 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,351 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,128 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,084 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

В МО Ширинский сельсовет существует раздельная система канализации. ООО «ВИС» обслуживает эту систему канализации.

Протяженность канализационных сетей – 8,6 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы – 5,3 км;

уличная канализационная сеть – 2,5 км;

внутриквартальная - ___ км;

внутридворовая - 0,8 км.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на КНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

Проектная производительность очистных сооружений МО составляет 685 куб. м/сут. Очистные сооружения состоят из 4 блоков: КОС-685 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1971 г.). На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

По всем показателям очищенная вода соответствует предельно допустимому сбросу.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО Ширинский сельсовет осуществляется от 4-х котельных, установленная тепловая мощность – 10 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 10,8 км.

#### 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ГУП РХ «Хакресводоканал»

Водоснабжение: ГУП РХ «Хакресводоканал»

Водоотведение: ООО «ВИС»

Утилизация (захоронение) ТБО: ООО «ВИС»

#### 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Ширинский сельсовет на 2011 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2010 г. - 7268 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Ширинский сельсовет в расчете на 1 кв. м общей площади – 70,6 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 70,6 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Ширинский сельсовет – 70,6 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Ширинский сельсовет.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Ширинский сельсовет составила 84,9 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2011 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО Ширинский сельсовет среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 88,83 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 95, 6 % от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 70,6 руб.

Основание:постановление Правительства РФ от 28.09.2010 г.  № 768.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Ширинский сельсовет установлен в размере 70,6 руб. в месяц.

##### Таблица 9

Расчет предельной величины платежей населения МО Ширинский сельсовет на 2011 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 |  |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 |  |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 7268 |  |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 88,83 |  |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 20,5 % выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

##### Таблица 10

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО Ширинский сельсовет на 2011 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 84,9 | 88,83 | 70,6 руб./кв.м. | 70,6 руб./кв.м. |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Ширинский сельсовет на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 4,5 % ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

#### 2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2008 - 2010 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2008 - 2010 годы.

При сложившемся на территории МО Ширинский сельсовет среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 88,83 руб./кв. м в месяц и на 2012 год составит 95,05 руб./кв. м в месяц.

##### Таблица 11

Расчет предельной величины платежей населения МО Ширинский сельсовет на 2010 - 2012 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства РФ № 768 от 28.09.2010 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год | руб. | 7268 | Д анные на 2011 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год | руб. | 7777 | Прогнозные данные на 2012 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2010 г. | руб./ кв. м | 88,83 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. | руб./ кв. м | 95,05 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2011 - 2012 годы

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен на 2010 год в размере 64,4 руб., на 2011 год - в размере 70,6 руб.

Основание: постановление Правительства РФ № 768 от 28.09.2010 г.

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения МО Ширинский сельсовет на 2010 - 2011 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2010 год на 38 %, а в 2011 году на 35 % выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

#### 2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

##### Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Ширинский сельсовет произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2025 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана МО Ширинский сельсовет.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2007 по 2010 годы, прогнозная численность населения МО Ширинский сельсовет на 2025 год составит 9990 тыс. чел. и снизится на 9 % по отношению к уровню численности на 2010 год.

Таблица 12

Анализ прогнозной численности населения

МО Ширинский сельсовет на 2008 - 2025 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ……… | 2023 | 2024 | 2025 |
| Численность населения | тыс. чел. | 9866 | 9779 | 10134 | 10143 | 10133 |  | 9990 | 9980 | 9970 |
| Число родившихся | чел. | 126 | 146 | 134 | 140 | 140 |  | 140 | 140 | 140 |
| Число умерших | чел. | 169 | 195 | 161 | 171 | 170 |  | 170 | 170 | 170 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -43 | -49 | -27 | -31 | -30 |  | -30 | -30 | -30 |
| Число прибывших в МО | чел. | 527 | 509 | 674 | 520 | 510 |  | 510 | 510 | 510 |
| Число выбывших из МО | чел. | 496 | 547 | 320 | 480 | 490 |  | 490 | 490 | 490 |
| Миграционный прирост,убыль населения | чел. | +31 | -38 | +354 | +40 | +20 |  | +20 | +20 | +20 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО Ширинский сельсовет на 2012 и на 2025 годы составит 11 тыс. чел. и снизится  на 9 % по отношению к численности на 2008 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет на период до 2025 года принята численность населения МО Ширинский сельсовет на 2010 год по максимальной оценке в количестве 10134 тыс. чел..

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

###### Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – 4 котельных

Установленная мощность - 10 Гкал/ч (11,2 МВт/ч)

Располагаемая тепловая мощность источников - 7 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 2,3 Гкал/ч

Оборудование - 12 котлов, из которых 5 паровых, 7 водогрейных.

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения закрытаяна 4 котельной (открытая на остальных).

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 10,8 км. Основные годы заложения сетей 1975 г. Прокладка теплосетей - подземная канальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Ширинский сельсовет осуществляется в основном от котельных: № 1,2,3,4.

Таблица 13

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |
| 1 | Котельная № 1 | КЕ 4-14 | 1989 | 3,2 | 0,7643 |
| 2 |  | КЕ 4-14 | 1989 | 3,2 |  |
| 3 |  | ДКВр 4-14 | 1976 | 3,2 |  |
| 4 | Котельная № 2 | КВр-0,93 | 2005 | 0,93 | 0,3822 |
| 5 |  | КВр-0,93 | 2005 | 0,93 |  |
| 6 |  | КВр-0,8 | 2003 | 0,8 |  |
| 7 |  | КВр-0,8 | 2003 | 0,8 |  |
| 8 | Котельная № 3 | КВр-0,93 | 2005 | 0,93 | 0,3821 |
| 9 |  | КВр-0,8 | 2003 | 0,8 |  |
| 10 |  | КВр-0,93 | 2005 | 0,93 |  |
| 11 | Котельная № 4 | КЕ 10-14 | 2003 | 6,2 | 0,768 |
| 12 |  | КЕ 10-14 | 2005 | 6,2 |  |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с проведённым техническим обследованием, которое показало существенный износ оборудования, выявило имеющиеся резервы в энергосбережении, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО Ширинский сельсовет должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя реконструкцию котельных, замену оборудования на более энергоэффективное с более высоким КПД. Замену паровых котлов в котельной № 4 на водогрейные, меньшей мощности с учётом присоединённой нагрузки. Установка новых систем водоподготовки и подачи воды.

Мероприятия по модернизации оборудования.....

###### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО Ширинский сельсовет двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная в лотках. Регулирование отпуска тепла - центральное.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - минплита. С 2007 года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От котельных № 1, 2, 3 сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от системы теплоснабжения.

От котельной №4 сети теплоснабжения выполнены в трёххтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельных до потребителей работают по температурному графику 55 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 236 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. =

- 9,5 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = 2,8 °С, на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО Ширинский сельсовет в двухтрубном исчислении равна 11,9 км, из них надземных – 0,265 км, подземных – 11,635 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в однотрубном исчислении – 1,74 км, из них надземных – 0,265 км.

Система теплоснабжения МО Ширинский сельсовет – открытая, с котельной № 4 - закрытая.

Особенностью теплоснабжения МО Ширинский сельсовет является большой износ теплосетей. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 10 % ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 7 до 4 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий Сибири является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 14

Технические характеристики сетей отопления

|  | Диаметр труб (мм) | Протяжённость (м) | Глубина прокладки (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные тепловые сети котельная № 1, ул. 50 Лет ВЛКСМ – Орловская, Школьная |  |  |  |
| От ТК -1 до ТК-2 | 2*200 мм, 1*100мм | 65 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-3 | 2*200 мм, 1*100мм | 45 | -1,5 |
| От ТК -3 до ТК-4 | 2*200 мм, 1*100мм | 17 | -1,5 |
| От ТК-3 до Ввод в дом № 40 по ул. Орловской | 2*50 мм, 1*30мм | 100 | -1,5 |
| От ТК -4 до ТК-5 | 2*150 мм, 1*40мм | 170 | -1,5 |
| От ТК -5 до ТК-6 | 2*100 мм, 1*40мм | 110 | -1,5 |
| От ТК -6 до ТК-7 | 2*100 мм, 1*40мм | 130 | -1,5 |
| От ТК -7 до ТК-8 | 2*50 мм, 1*40мм | 25 | -1,5 |
| От ТК -8 до ТК-9 | 2*50 мм, 1*40мм | 95 | -1,5 |
| От ТК -9 до ТК-10 | 2*50 мм, 1*40мм | 80 | -1,5 |
| От ТК -4 до ТК-32 | 2*200 мм, | 120 | -1,5 |
| От ТК -32 до ТК-33 | 2*200 мм, | 100 | -1,5 |
| От ТК -33 до конца ул. Курчатова | 2*80 мм, 1*50 мм | 310 | -1,5 |
| От ТК -33 до ТК-33а | 2*150 мм, | 40 | -1,5 |
| От ТК -33а до ТК-34 | 2*150 мм | 124 | -1,5 |
| От ТК -34 до ТК-35 | 2*150 мм, | 40 | -1,5 |
| От ТК -35 до ТК-36 | 2*150 мм | 22 | -1,5 |
| От ТК -36 до ТК-37 | 2*150 мм | 68 | -1,5 |
| От ТК -37 до ТК-38 | 2*100 мм, | 20 | -1,5 |
| От ТК -38 до ТК-39 | 2*100 мм, | 88 | -1,5 |
| От ТК -39 до ТК-40 (ул. 50 Лет ВЛКСМ) | 2*80 мм, | 70 | -1,5 |
| От ТК -1 до ТК-11 | 2*200 мм, | 325 | -1,5 |
| От ТК -11 до ввода в дом № 3 ул. 50 Лет ВЛКСМ | 2*50 мм | 100 | -1,5 |
| От ТК -11 до ТК-12 | 2*200 мм, | 20 | -1,5 |
| От ТК -12 до ТК-13 | 2*200 мм, | 55 | -1,5 |
| От ТК -13 до ТК-14 | 2*200 мм, | 55 | -1,5 |
| От ТК -14 до ТК-15 | 2*150 мм, | 42 | -1,5 |
| От ТК -15 до ТК-16 | 2*150 мм, | 65 | -1,5 |
| От ТК -16 до ТК-17 | 2*150 мм, | 38 | -1,5 |
| От ТК -17 до ТК-18 | 2*125 мм, 1*50 мм | 85 | -1,5 |
| От ТК -18 до ТК-19 | 2*125 мм, 1*50 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -19 до ТК-20 | 2*100 мм, 1*50 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -20 до ТК-21 | 2*80 мм, 1*32 мм | 81 | -1,5 |
| От ТК -21 до ТК-22 | 2*50 мм, 1*25 мм | 56 | -1,2 |
| От ТК -22 до ввода в раздевалку стадиона | 2*50 мм, 1*25 мм | 14 | -1,2 |
| От ТК -16 до ТК-24 | 2*100 мм, 1*50мм | 100 | -1,5 |
| От ТК -24 до ТК-24а | 2*57 мм, 1*57мм | 180 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-29 | 2*125 мм, 1*100 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -29 до ТК-30 | 2*100 мм, 1*100 мм | 65 | -1,5 |
| От ТК -30 до ТК-31 | 2*100 мм, 1*100 мм | 85 | -1,5 |
| От ТК -29 до ТК-30а Детсад № 5 | 2*100 мм, 1*100 мм | 55 | -1,5 |
| От ТК -1 до котельной больницы | 2*133 мм, 1*100 мм | 180 | -1,5 |
| Итого протяжённость сети котельной № 1 | Всего 42 колодца | 3610 |  |
| Магистральные тепловые сети котельная № 2, ул. 50 Лет ВЛКСМ – Курортная, Пушкина, Шевченко |  |  |  |
| От котельной № 2 до ТК-41 | 2*159 мм, | 10 | -1,5 |
| От ТК -41 до ТК-42 | 2*159 мм, 1*100 мм | 240 | -1,5 |
| От ТК -42 до ТК-43 | 2*159 мм, | 90 | -1,5 |
| От ТК -43 до ТК-44 | 2*159 мм, | 90 | -1,5 |
| От ТК -44 до Пункта УУМ | 2*100 мм, | 25 | -1,5 |
| От ТК -44 до ТК-45 | 2*125 мм | 198 | -1,5 |
| От ТК -45 до дома № 32 по ул. Курортной | 2*100 мм, | 12 | -1,5 |
| От ТК -45 до ТК-46 | 2*125 мм | 60 | -1,5 |
| От ТК -46 до ТК-47 | 2*125 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -47 до ТК-48 | 2*125 мм | 46 | -1,5 |
| От ТК -48 до ТК-49 | 2*89 мм, 1*50 мм | 20 | -1,5 |
| От ТК -49 до здания РОВД | 2*89 мм, 1*50 мм | 16 | -1,5 |
| От ТК -49 до ТК-49а | 2*89 мм, 1*50 мм | 80 | -1,5 |
| От ТК -49а до ТК-49б | 2*50 мм, 1*25 мм | 150 | -1,5 |
| От ТК -48 до ТК-50 | 2*89 мм, 1*50 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -50 до ТК-50а | 2*89 мм, 1*50 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -50а до ТК-50б | 2*89 мм, 1*50 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -50б до ТК-50в | 2*89 мм, 1*50 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -50в до ТК-50г | 2*89 мм, 1*50 мм | 50 | -1,5 |
| От ТК -50г до ТК-50д | 2*50 мм, 1*25 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -50г до ТК-50ж | 2*40 мм, 1*25 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -41 до ТК-55 | 2*100 мм | 176 | -1,5 |
| От ТК -55 до гостиницы | 2*50 мм | 40 | -1,5 |
| От ТК -55 до ТК-56 | 2*100 мм | 80 | -1,5 |
| От ТК -56 до ТК-56а | 2*50 мм | 20 | -1,5 |
| От ТК -56а до ТК-56б | 2*76 мм, 1*50 мм | 34 | -1,5 |
| От ТК -56 до ТК-57 | 2*76 мм | 41 | -1,5 |
| От ТК -41 до ТК-58 | 2*100 мм | 140 | -1,5 |
| От ТК -58 до общежития РПС | 2*89 мм | 24 | -1,5 |
| От ТК -58 до ТК-59 | 2*89 мм | 100 | -1,5 |
| От ТК -59 до ТК-59а | 2*50 мм | 250 | -1,5 |
| От ТК -59 до ТК-60 | 2*50 мм, 1*50 мм | 115 | -1,5 |
| От ТК -60 до ТК-60а | 2*50 мм, 1*50 мм | 60 | -1,5 |
| От ТК -56б до дома № 35 по ул. Курортной | 2*35 мм, 1*20 мм | 20 | -1,5 |
| От ТК -56б до ТК-61 | 2*76 мм; 1*50 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -61 до ТК-62 | 2*89 мм, 1*32 мм | 9 | -1,5 |
| От ТК -62 до ТК-63 | 2*76 мм; 1*32 мм | 34 | -1,5 |
| От ТК -61 до ТК-64 | 2*89 мм, 1*50 мм | 4 | -1,5 |
| От ТК -64 до ТК-65 | 2*89 мм, 1*50 мм | 8 | -1,5 |
| От ТК -65 до ТК-66 | 2*89 мм, 1*50 мм | 79 | -1,5 |
| От ТК -66 до ТК-67 | 2*89 мм, 1*50 мм | 80 | -1,5 |
| От ТК -67 до ТК-68 | 2*89 мм, 1*50 мм | 52 | -1,5 |
| От ТК -68 до ТК-69 | 2*100 мм, 1*50 мм | 24 | -1,5 |
| От ТК -69 до ТК-70 | 2*100 мм, 1*50 мм | 13 | -1,5 |
| От ТК -70 до ТК-71 | 2*100 мм, 1*50 мм | 24 | -1,5 |
| Итого протяжённость сети котельной № 2 | Всего 45 колодцев | 2874 |  |
| Магистральные тепловые сети котельная № 3, ул. Октябрьская – Щетинина, Майская |  |  |  |
| От котельой до ТК-1 | 2*150 мм, 1*50мм | 18 | -1,5 |
| От ТК -1 до ТК-2 | 2*100 мм, 1*32мм | 24 | -1,5 |
| От ТК -2 до дома № 69 по ул. Октябрьская | 2*50 мм, 1*20мм | 11 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-3 | 2*76 мм, 1*32мм | 36 | -1,5 |
| От ТК -3 до ТК-4 | 2*50 мм, 1*20мм | 16 | -1,5 |
| От ТК-3 до дома № 71 по ул. Октябрьской | 2*50 мм, 1*20мм | 7 | -1,5 |
| От ТК -4 до дома № 73 по ул. Октябрьской | 2*50 мм, 1*20мм | 10 | -1,5 |
| От ТК -4 до гаража №1 | 2*50 мм, 1*20мм | 12 | -1,5 |
| От ТК -1 до гаража №1 | 2*100 мм | 60 | -1,5 |
| От гаража № 1 до ТК-5 | 2*100 мм, 1*25мм | 50 | -1,5 |
| От ТК -5 до здания администрации | 2*100 мм | 28 | -1,5 |
| От ТК -5 до гаража №2 | 2*100 мм | 45 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-6 | 2*100 мм, 1*100мм | 65 | -1,5 |
| От ТК -6 до ТК-7 | 2*100 мм, 1*100мм | 68 | -1,5 |
| От ТК -7 до ТК-8 | 2*100 мм, 1*50мм | 28 | -1,5 |
| От ТК -8 до ТК-9 | 2*76 мм | 178 | -1,5 |
| От ТК -9 до ТК-10 | 2*76 мм, 1*50мм | 60 | -1,5 |
| От ТК -10 до ТК-11 | 2*50 мм, 1*32мм | 22 | -1,5 |
| От ТК -11 до ТК-12 | 2*50 мм | 55 | -1,5 |
| От ТК -12 до ТК-12а | 2*50 мм | 45 | -1,5 |
| От ТК -8 до ТК-13 | 2*76 мм, 1*50мм | 60 | -1,5 |
| От ТК -13 до ТК-14 | 2*76 мм, 1*50мм | 90 | -1,5 |
| От ТК -13 до РДК | 2*76 мм, 1*50мм | 26 | -1,5 |
| От ТК -14 до дома № 38 по ул. Майская | 2*40 мм, 1*20мм | 26 | -1,5 |
| От ТК -14 до дома Пионеров № 58 по ул. Маяковского | 2*50 мм, 1*50мм | 58 | -1,5 |
| От ТК –котельной до ТК-15 | 2*76 мм, 1*50мм | 50 | -1,5 |
| От ТК -15 до ВДОАМ | 2*50 мм, 1*20мм | 24 | -1,5 |
| От ТК -15 до дома № 99 по ул. Щетинина | 2*50 мм, 1*20мм | 58 | -1,5 |
| Итого протяжённость сети котельной № 3 | Всего 16 колодцев | 1230 |  |
| Магистральные тепловые сети котельная № 4, ул. Щетинина, Заводская, Мелиораторов | Трубы стальные, канальная укладка |  |  |
| От ТК -1 до ТК-2 | 3*76 мм | 32 | -1,2 |
| От ТК -2 до ТК-3 | 3*76 мм | 23 | -1,5 |
| От ТК -3 до ТК-4 | 3*76 мм | 50 | -1,5 |
| От ТК-3 до Ввод в дом | 3*50 мм | 4 | -1,5 |
| От ТК -4 до ТК-5 | 3*76 мм | 55 | -1,5 |
| От ТК -5 врезка в дом № 145 | 3*50 мм | 11 | -1,5 |
| От дома № 145 до ТК-6 | 2*40 мм, 1*15мм | 86 | -1,5 |
| От ТК -6 врезка в дом № 147 | 2*32 мм, 1*15мм | 7 | -1,5 |
| От ТК -6 врезка в дом № 149 | 2*40 мм, 1*15мм | 37 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-7 | 3*50 мм, 1*40мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -7 до ТК-8 | 3*50 мм, 1*40мм | 25 | +2,5, воздушная |
| От ТК -8 до ТК-9 | 3*50 мм, 1*40мм | 15 | +2,5, воздушная |
| От ТК -8 врезка в детсад | 3*50 мм, 1*40мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -9 врезка в детсад | 3*50 мм, 1*40мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -9 до ТК-10 | 4*32 мм | 10 | -1,0 |
| От ТК -10 врезка в магазин | 4*32 мм | 14 | -1,0 |
| От ТК -8 врезка в ларёк | 4*32 мм | 11 | -1,0 |
| От котельной до ТК-11 | 2*100 мм, 2*80 мм, | 128 | +2,5, воздушная |
| От ТК -11 врезка в дом № 12а ул. Заводская | 2*50 мм, 2*32 мм | 34 | -1,4 |
| От ТК -12 до ТК-17 | 2*100 мм, 2*80 мм, | 73 | -1,4 |
| От ТК -17 врезка в дом № 14 ул. Заводская | 2*50 мм, 2*40 мм | 37 | -1,4 |
| От ТК -17 до ТК-18 | 2*100 мм, 2*76 мм, | 23 | -1,5 |
| От ТК -18 врезка в дом № 16 ул. Заводская | 2*32 мм, 2*20 мм | 8 | -1,5 |
| От ТК -18 до ТК-19 | 2*100 мм, 2*76 мм, | 37 | -1,5 |
| От ТК -19 врезка в дом № 18 ул. Заводская | 2*32 мм, 2*25 мм | 8 | -1,5 |
| От ТК -19 до ТК-20 | 2*56 мм, 1*40 мм, 1*32 мм | 17 | -1,5 |
| От ТК -20 до ТК-21 | 2*100 мм, 2*76 мм, | 20 | +2,5, воздушная |
| От ТК -21 до ТК-22 | 2*100 мм, 2*76 мм, | 22 | +2,5, воздушная |
| От ТК -22 до ТК-23 | 2*76 мм, 2*56 мм, | 27 | +2,5, воздушная |
| От ТК -23 до ТК-24 | 2*40 мм, 1*25 мм, 1*20 мм | 27 | -1,4 |
| От ТК -24 врезка в дом | 2*40 мм, 1*25 мм, 1*20 мм | 2 | -1,2 |
| От ТК -12до ТК-13 | 2*50 мм, 2*25 мм | 17 | -1,2 |
| От ТК -13 до ТК-14 | 4*25 мм, | 16 | -1,2 |
| От ТК -13 врезка в дом | 2*25 мм, 2*15 мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -14 врезка в дом | 2*25 мм, 2*15 мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -14 до ТК-15 | 2*32 мм, 2*25 мм | 26 | -1,0 |
| От ТК -15 до ТК-16 | 2*32 мм, 2*25 мм | 16 | -1,2 |
| От ТК -15 врезка в дом | 2*25 мм, 2*15 мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -16 врезка в дом | 4*25 мм, | 2 | -1,2 |
| От ТК -19 до ТК-35 | 2*76 мм, 2*56 мм, | 50 | -1,5 |
| От ТК -35 до ТК-38 | 2*76 мм, 2*25 мм, | 70 | -1,5 |
| От ТК -38 врезка в дом | 2*50 мм, 2*25 мм | 2 | -1,2 |
| От ТК -35 до ТК-34 | 4*76 мм, | 25 | -1,1 |
| От ТК -34 до ТК-36 | 4*76 мм, | 27 | -1,1 |
| От ТК -36 – врезка в дом | 2*40 мм, 2*25 мм | 12 | -1,1 |
| От ТК -34 до ТК-37 | 4*76 мм, | 14 | -1,1 |
| От ТК -37 – врезка вдом | 2*40 мм, 2*25 мм | 10 | -1,5 |
| От ТК -34 до ТК-33 | 4*76 мм, | 25 | +2,5, воздушная |
| От ТК -33 до ТК-32 | 2*76 мм, 2*56 мм, | 25 | -1,2 |
| От ТК -32 до ТК-39 | 4*76 мм, | 63 | -1,35 |
| От ТК -39 – врезка в дом | 2*40 мм, 2*20 мм | 8 | -1,5 |
| От ТК -39 до ТК-40 | 2*76 мм, 2*56 мм, | 28 | -1,5 |
| От ТК -40 до ТК-41 | 2*50 мм, 2*25 мм, | 20 | -1,35 |
| От ТК -40 до ТК-42 | 2*50 мм, 2*25 мм, | 22 | -1,35 |
| От ТК -41 – врезка вдом | 2*50 мм, 2*25 мм | 2 | -1,2 |
| От ТК -42 – врезка вдом | 2*50 мм, 2*25 мм | 2 | -1,2 |
| От ТК -40 до ТК-43 | 2*56 мм, 2*25 мм, | 40 | -1,5 |
| От ТК -43 до ТК-44 | 2*56 мм, 2*25 мм, | 24 | -1,5 |
| От ТК -44 до ТК-45 | 2*56 мм, 2*25 мм, | 23 | -1,2 |
| От ТК -29 до ТК-32 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 19 | -1,2 |
| От ТК -29 до ТК-28 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 7 | -1,2 |
| От ТК -28 до ТК-27 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 12 | -1,2 |
| От ТК -27 до ТК-26 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 30 | -1,2 |
| От ТК -26 до ТК-25 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 12 | -1,2 |
| От ТК -29 до ТК-30 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 15 | -1,0 |
| От ТК -30 до ТК-31 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 13 | -1,1 |
| Итого протяжённость сети котельной № 4, МКК | Всего 45 колодцев | 1740 м |  |

###### Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Ширинский сельсовет составляет 2,3 Гкал/ч, что составит на 2011 год 20,15 тыс. Гкал, в том числе на производственные нужды 0,725 тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 17,4 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 109 объектов.

Таблица 15

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 54 | 55 |
| в т.ч. с приборами учета | 21 | - |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2011 год составит 12,25 тыс. Гкал, 61 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

Таблица 16

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2010 г. по производственной программе | 2011 г. по производственной программе | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| выработано всего, Гкал | 22,93 |  | 22,93 | 27,9 |  | 27,9 | 23,5 |  | 23,5 |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | 1,034 |  | 1,034 | 1,5 |  | 1,5 | 1,2 |  | 1,2 |
| Потери | 4,231 |  | 4,231 | 5,58 |  | 5,58 | 3,525 |  | 3,525 |
| Полезный отпуск, всего | 18,215 |  | 18,215 | 22,32 |  | 22,32 | 19,975 |  | 19,975 |
| Бюджет. предприятия | 5,51 |  | 5,51 | 7,32 |  | 7,32 | 6,5 |  | 6,5 |
| население | 8,925 |  | 8,925 | 10,0 |  | 10,0 | 9,425 |  | 9,425 |
| Предприниматели | 3,78 |  | 3,78 | 5,0 |  | 5,0 | 4 |  | 4 |

###### Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

В соответствии с Генеральным планом МО Ширинский сельсовет потребление тепловой энергии к 2025 году возрастет по сравнению с 2009 г. за счет:

увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в обобществленном фонде до 18 кв. м общ. пл. на чел. на 1 очередь и 19 кв. м общ. пл./чел. на расчетный срок; на перспективу - до 19 кв. м/чел.;

###### Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2010 год являются:

установленная мощность - 28 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 2,3 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 22,93 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 22,446 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 4,231 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 18,215 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Главы МО Ширинский сельсовет № 24 от 14.12.2010 г. нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,00131 Гкал/кв. м в сутки (0,310 Гкал/кв. м в год) или 5,58 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

тепловая энергия на горячее водоснабжение – 0,44 Гкал на 1 чел. в месяц, или 3,46 Гкал на 1 чел. в год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения МО Ширинский сельсовет составляет 9,04 Гкал в год на человека, что несколько выше (ниже) рационального уровня.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Ширинский сельсовет нормативам потребления, должна составлять 24 тыс. Гкал в год на период до 2012 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2010 г. составила 18,215 тыс. Гкал за год, что на 4,5 % меньше, чем было бы реализовано по нормативам. С учетом того, что за период 2012 - 2025 г.г. в МО должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 24 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2009 - 2010 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,6 % от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2009 - 2010 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 0,864 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2009 - 2010 г.г.).

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 2011 год 2 тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2025 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Ширинский сельсовет по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. – 0,7 единицы;

износ основных фондов 2010 г. – 65 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2010 г. – 2 %;

уровень потерь 2010 г. – 20 %;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. – 9,37 чел.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации ООО «Коммунальник» за 2010 год, сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1528,63 руб./Гкал (без учета НДС), темп роста с 2010 года – 14 %. В 2011 г. Госкомтарифэнерго Хакасии установлен экономически обоснованный тариф в размере 1802,96 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2011 году будут являться:

расходы на топливо (25,1 % от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (34 %);

услуги производственного характера (9 %);

аренда (0,3 %);

капитальный ремонт (0 %);

электроэнергия (10,7 %);

общехозяйственные расходы ( 18,8 %).

Таблица 17

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвержд. тариф | план | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011-г.г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 5735,76 | 8088,90 | 7190,85 | 41 | -11,1 | 23,46 | 25 | 21,8 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 2390,49 | 3450,0 | 3141,93 | 44 | -8,93 | 9,8 | 10,7 | 9,6 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 659,96 | 714,98 | 881,98 | 8 | 23,36 | 2,7 | 2,2 | 2,7 |
| 5 | материалы ППР | тыс. руб. | 448,68 | 384,67 | 479,64 | -12 | 21,53 | 1,8 | 1,2 | 1,5 |
| 6 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 1026,23 | - | - | - | - | 4,2 | - | - |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 6314,93 | 8167,45 | 8632,92 | 29 | 5,7 | 25,8 | 25,5 | 26,3 |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 896,73 | 2793,27 | 2952,46 | 211,5 | 5,7 | 3,8 | 8,8 | 8,9 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1487,97 | 1946,90 | 2011,63 | 30,8 | 3,32 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. | 259,53 | 100,97 | 183,31 | -61 | 81,55 | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 5228,60 | 6059,28 | 7067,34 | 15,9 | 16,64 | 21,4 | 18,8 | 21,5 |
| 15 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 24448,88 | 31716,42 | 32542,06 | 29 | 2,6 | - | - | - |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | -1141,04 | 501,80 | 325,42 | - | -35 | - | 1,5 | 1 |
|  | Рентабельность | % | - | 1,5 | 1 | - | -35 | - | - | - |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 24448,88 | 32218,22 | 32867,48 | 31,7 | 2 | 100 | 100 | 100 |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1633,19 | 1802,46 | 2318,18 | 10 | 28,61 |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1633,19 | 1802,46 | 2318,18 | 10 | 28,61 |  |  |  |

В 2011 г. основную долю занимали затраты на оплату труда основных рабочих с отчислениями – 34 % (в 2012 г. данный показатель составит 35,2 %).

По итогам работы за 2010 год теплоснабжающая организация понесла убытки 1141,04 руб.

За рассматриваемый период (2010 - 2011 г.г.) себестоимость продукции увеличилась на 16 %, планируемый рост на 2012 г. по отношению к 2011- 28,6 %. Основными статьями увеличения (снижения) затрат являются:

материалы - рост по отношению к 2011 году 21,5 %;

общехозяйственные расходы - рост по отношению к 2011 г. 16,6 %;

услуги производственного характера - рост по отношению к 2011 г. – 23 %;

В период с 2010 по 2012 г.г. полная стоимость теплоснабжения увеличится  на 49 %, полная себестоимость теплоснабжения возрастет на 41,9 %.

##### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование от 15 до 79 %;

сети отопления – до 86 %;

сети ГВС -  до 86 %.

2. Высокий уровень повреждений 2 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0,3 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 5 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Ширинский сельсовет с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Ширинский сельсовет тарифа на тепловую энергию для населения в 2011 г. (1528,63 руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (0,310 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (33 кв. м), а также установленном региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Ширинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (2329,8 руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 65,6 %.

#### 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Ширинский сельсовет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

строительство тепловых сетей на период с 2012 по 2025 г.г.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица 18

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Ширинский сельсовет

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1 этап | Реализация программы по годам, 2 этап | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Проведение гидравлического расчета теплосетей. Режимная наладка тепловых сетей, | 10800 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности тепловых сетей |
| 2 | Разработка проекта «Техническое перевооружение котельных и АСУ ТП котлов типа КЕ 10-14, ДКВр 4-13 котельных № 1, № 4» |  | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 3 | Котельная №1 | Реконструкция котельного оборудования. Замена 3 котлов | 3 | 13,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 4 | Котельная № 2 | Разработка и реализация проекта «Реконструк-ция котельного оборудования». Замена 4котлов | 4 | 4,5 | 3 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 5 | Котельная № 3 | Реализация проекта реконструкции котельной № 3, с проектными работами Замена 3 котлов | 3 | 4,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 6 | Котельная № 4 | Разработка и реализация проекта «Реконструкция котельного оборудования, замена 2 котлов на водогрейные» | 2 | 12,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 7 | ул. Орловская | Теплосети, Уч-к ТК 1-до ТК 4 D = 250. 200 мм | 127 | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке |
| 8 | ул. Орловская | Теплосети, Уч-к ТК 3-до дома № 40 D = 50 мм | 100 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Орловская | Уч-к ТК 4- ТК-5 D = 150 мм | 170 | 2,28 |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Орловская | Уч-к ТК 5-ТК-10 D = 100 мм | 430 | 5,82 |  |  | 2,9 | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Орловская | Уч-к ТК 4-ТК-33 D = 200 мм | 220 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Орловская | Уч-к ТК 33-до конца ул. Курчатова D = 80 мм | 310 | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Орловская | Уч-к ТК 33-до ТК-40 ул. 50 Лет ВЛКСМ D = 150-100 мм | 470 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Орловская | Уч-к ТК 1-до ТК-11 ул. 50 Лет ВЛКСМ D = 200 мм | 325 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 |  |  |
| 15 | ул. 50 Лет ВЛКСМ | Уч-к ТК 11-ввод в дом № 3 D = 50 мм | 100 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке |
| 16 | Ул. Школьная | Уч-к ТК 11-ТК-22 D = 200-150 мм | 605 | 8.1 |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. 50 Лет ВЛКСМ | Уч-к ТК 16-ТК-30а D = 100 мм | 545 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 4,3 |  |
| 18 | ул. Орловская | Уч-к ТК 1-котельная больницы D = 133 мм | 180 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |
| 19 | Ул. Профсоюзная, ул. 50 Лет ВЛКСМ | Уч-к котельная № 2 до ТК-45 D = 159-100 мм | 655 | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 |  |
| 20 | Ул. Курортная | Уч-к ТК 45-ТК 60а D = 125-50 мм | 1900 | 25,2 |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 3.0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 21 | Ул. Курортная | Уч-к ТК 56б-ТК 71 D = 100-50 мм | 400 | 5,2 |  |  |  | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Октябрьская, Щетинина, Майская | Уч-к ТК 1-ТК-15 D = 100-50 мм Котельная 3 | 1230 | 16,4 |  | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке |
| 23 | Ул Щетинина, котельная 4 | Уч-к ТК 1-ТК-10 D = 76-32 мм | 430 | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 3,0 |  |
| 24 | Ул Заводская, котельная 4 | Уч-к ТК 11-ТК-19 D = 100 -40 мм | 470 | 6,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
| 25 | Ул Заводская, Мелиораторовкотельная 4 | Уч-к ТК 19-ТК-45 D = 100 -40 мм | 840 | 10,1 |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 21 | 6,3 | 3,0 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон РФ «Об энергосбережении» от 3 апреля 2008 № 261-Ф3; Гражданский кодекс РФ, часть 2. |
|  | Итого |  |  | 173,85 | 19,3 | 11,78 | 11,1 | 15,02 | 9,1 | 13,7 | 9,1 | 9,6 | 7,7 | 7,35 | 9,4 | 9,5 | 17,4 | 21,1 |  |
| Итого по этапам реализации программы |  | 66.3 | 107,55 |  |

###### Таблица 19

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

МО Ширинский сельсовет (строительство)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Ед. изм. | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1этап | Реализация программы по годам, 2 этап | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Многоквартирные блокированные жилые дома 3 эт. 1 дом. Sобщ = 2000 м2 -110 чел. Ул. Курортная | Строительство тепловых сетей d = 150мм ул. Курортная | 250 | 4,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 500 мест | Строительство тепловых сетей d = 125мм мкр. Северо-восточный | 460 | 12,4 |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
|  | Многоквартирные блокированные жилые дома 4-5 эт. 1 дом. Sобщ = 3500 м2 -150 чел. Ул. Курортная | Строительство тепловых сетей d = 150мм ул. Курортная | 120 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 18,9 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации программы |  | 6,5 | 12,4 |  |

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2011 год являются:

установленная мощность 2016 г. - 20 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2016 г. – 2,5 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2016 г. - 24 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2016 г. – 22,9 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2016 г. – 3,6 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2016 г. – 19,3 тыс. Гкал.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджетов разного уровня и внебюджетных средств и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 192,75 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 19,3 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 19,3 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 0 млн. руб.;

в 2013 – 13,78 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 11,78 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 2,0 млн. руб.;

в 2014 – 13.1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 11,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 2,0 млн. руб.;

в 2015 - 2025 – 146,57 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 131,67 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 14,9 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Республики Хакасия.

##### Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 9,37 чел. на 1 тыс. жителей до 9 чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с 1,2 до 0,9 кВт.ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 50 % и сокращения на 30 % затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2011 г. – 0,7 единицы;

2017 г. – 0,5 единицы;

2025 г. – 0,3 единицы.

Износ основных фондов

2011 г. - 75%;

2017г. – 65 %;

2025 г. - 50%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2011 г. – 2 %;

2017 г. (средние показатели за 7 лет) – 5 %;

2025 г. – 10 %.

Уровень потерь

2011 г. – 20 %;

2017 г. – 10 %;

2025 г. – 8 %.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2011 г. – 1,2 кВт.ч/Гкал;

2017 г. - 1 кВт.ч/Гкал;

2025 г. – 0,9 кВт.ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2011 г. – 9,37 чел.;

2017 г. – 9 чел.;

2025 г. - 7 чел.

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Ширинский сельсовет осуществляется за счет забора воды из артезианских скважин на 3-х водозаборах.

Водозаборы введены в эксплуатацию в 1970 г. -№ 1, 1966 г. - № 2, 1967 г.-№ 3. В настоящее время водозаборы состоят из:

№1 – 4 скважины с общим дебетом 765 м.куб./сут., водонапорная башня ёмкостью 400 м.куб.;

№ 2 – 3 скважины общим дебетом 410 м.куб./сут., водонапорная башня ёмкостью 20 м.куб.;

№3 – 3 скважины с общим дебетом 540 м.куб./сут., водонапорная башня ёмкостью 243 м.куб., резервуар накопителя ёмкостью 800 м.куб;

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,668 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,285 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,106 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,086 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Ширинский сельсовет осуществляется ООО «Коммунальник».

На балансе находится 10,8 км водопроводных сетей. С 85 %. износом 4,8 км, или 44 % от общей протяженности сети.

##### Инженерно-технический анализ

В МО Ширинский сельсовет существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод потребителям и на собственные нужды предприятий КК.

2. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", поэтому не требует дополнительной очистки.

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема расположена на котельной бывшего МКК, осуществляет перекачку воды из резервуара в водоснабжающую сеть.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 0,8 тыс. куб. м - 1 ед.;

на 1 водозаборе - W = 0,4 тыс. куб. м - 1 ед.;

на 2 водозаборе - W = 0,02 тыс. куб. м - 1 ед.

Протяженность водопроводных сетей – 10,8 км.

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозаборов составляет 1,715 тыс. куб. м/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 75 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (20 %) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,7 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции водозабора являются:

1. Износ запорной арматуры и, как следствие, повышенные потери воды.

2. Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 86 %.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

###### Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Исходная вода поднимается из скважин погружными насосами ЭЦВ в накопительные емкости (объемом 400, 20, 243, 800 куб. м), далее насосами второго подъема типа  К-160/30 вода подается в магистраль системы водоснабжения. Далее по двум напорным трубопроводам Ду = 150 мм подается в муниципальную сеть. Качество воды по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Состав и характеристика оборудования приведены в табл. 32.

Таблица 20

Технические характеристики сооружений очистки

питьевой воды ВОС-2

| N п/п | Наименование сооружений, оборудования | Тип | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па) | Производительность, куб. м/ч | КПД, % |
| 1 | Н/с пром. № 1 | К 160/30 | 30 | 160 | 76 |

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей водозабора.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Система водоснабжения МО Ширинский сельсовет по степени обеспеченности подачи воды – 100%. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 9 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО 10,8 км. Износ сетей составляет до 85 %.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети повысилась с 2008 по 2010 г.г. и составила 70 %;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети повысилась с 2008 по 2010 г.г. и составила 75 %.

Таблица 21

Характеристика водопроводной сети МО Ширинский сельсовет

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2011г. | Темп роста, 2008/2011гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 7,5 | 6,2 | -21 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 5,25 | 5,27 | +0,4 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 70 | 85 | +21,4 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 6 | 4,6 | -30 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 4,2 | 3,91 | -7,4 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 70 | 85 | +21,4 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 13,5 | 10,8 | -20 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 9,45 | 8,64 | -9,4 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 70 | 85 | +21,4 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, уличные сети, от водозаборов до потребителя. Подача воды осуществляется по стальным,чугунным и полиэтиленовым водоводам D - 150 – 300 мм.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – до 86 %, водозаборным сооружениям – 50 % и сооружениям на сетях – 50 %.

Таблица 22

Состояние основных фондов ОКК МО Ширинский сельсовет

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2011 год |
| Водоснабжение | 2660 | 100 | 2356,07 | 88,6 | 304,236 | 2275,78 | 85,6 |
| Здания | 342,158 | 12,9 | 240,4 | 70,3 | 101,74 | 202,8 | 59 |
| Водозаборные сооружения | 1234,624 | 46,4 | 1128,2 | 91,4 | 106,74 | 1084,5 | 87,8 |
| Передаточные устройства | 916,862 | 34,5 | 916,862 | 100 | 0 | 916,862 | 100 |
| Машины и оборудование | 166,365 | 6,2 | 70,61 | 42 | 95,756 | 67,12 | 40,3 |

Надежность системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км при норме 0,2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 1 % при норме 4-5 %.

Проблемы

Увеличение протяженности сети с (80 %) износа от общей протяженности сети составило (21 %).

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (80 %), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных сооружений.

###### Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2011 г. являются:

население – 40,5 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 7,5 %;

прочие потребители – 7,15 %;

расход воды на собственные нужды – 30 %;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 14,85 % от общего подъема воды.

###### Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 497,4 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 340,5 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 290,8 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Фактически было поднято воды значительно меньше, чем по запланированному нормативу.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2010 г. Q = 49,7 куб. м/сут., что составило 11 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

##### 4.1.2 Организационный анализ

ОКК ООО «Коммунальник» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Ширинский сельсовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Ширинский сельсовет.

###### Таблица 23

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 190 | 181,555 | 243 | 210 | 207,5 | 205,0 | 202,5 | 200,1 | 197,7 | 180,54 | 178,4 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 58,0 | 57,280 | 65,44 | 60,2 | 59,5 | 58,8 | 58,1 | 57,4 | 56,7 | 51,9 | 51,3 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 30,5 | 31,7 | 26,9 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 132,0 | 124,275 | 177,6 | 149,8 | 148,0 | 146,2 | 144,4 | 142,7 | 141 | 128,64 | 127,1 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 111,0 | 106,32 | 146,06 | 127,3 | 125,8 | 124,27 | 122,74 | 121,3 | 119,85 | 114,94 | 111,85 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 77,2 | 75,66 | 103,99 | 88,8 | 87,3 | 85,77 | 84,24 | 82,8 | 81,35 | 76,44 | 73,35 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 23,2 | 21,54 | 19,66 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 20,6 | 9,12 | 18,62 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 21,0 | 17,955 | 31,54 | 22,5 | 22,2 | 21,93 | 21,66 | 21,4 | 21,15 | 16,7 | 15,25 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 15,9 | 14,5 | 17,7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Ширинский сельсовет осуществляется за счет 3-х водозаборов.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,668 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,285 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,106 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,086 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Ширинский сельсовет осуществляется ООО «Коммунальник»по водоводам Д = 150-300 мм с водозаборов в разводящую сеть МО Ширинский сельсовет.

На балансе находится 10,8 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет до 86 %.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК ООО «Коммунальник» за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

материалы для очистки;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2010 году установленный тариф потребителям МО Ширинский сельсовет на услуги систем водоснабжения составил 12,82 руб. за куб. м (без учета НДС), темп роста с 2009 года – 12 %. С 2011 года установлен тариф для населения на водоснабжение 14,71 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012 году планируется увеличить тариф на 41 % (20,74 руб. за куб. м без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 24. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда - 26% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 44,8%;

Таблица 24

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 201 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды |  |  | 1695,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 886,58 | 807,40 | 1175,11 | -8,9 | 45 | - | 55,7 | 35,6 | 44,8 |
| 1.2 | аренда | 67,44 | 67,20 | 100,71 | -0,3 | 49 |  | 4,2 | 3,0 | 3,9 |
| 1.3 | Фонд оплаты труда | 286,58 | 506,37 | 230,15 |  |  |  | 18 | 22,4 | 8,8 |
| 1.4 | Отчисления на социальные нужды | 40,69 | 173,18 | 78,71 |  |  |  | 2,6 | 7,6 | 3,0 |
| 1.5 | Цеховые расходы | 39,36 | 282,22 | 110,76 |  |  |  | 2,5 | 12,5 | 4,2 |
| 2. | Расходы на транспортировку воды | 117,49 |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |
| 2.1 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 117,49 |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |
| 2.2 | Фонд оплаты труда |  |  | 305,08 |  |  |  |  |  | 11,6 |
| 2.3 | Отчисления на социальные нужды |  |  | 104,34 |  |  |  |  |  | 3,9 |
| 2.4 | Цеховые расходы |  |  | 146,81 |  |  |  |  |  | 5,6 |
| 3. | Прочие прямые расходы | 47,93 | 65,0 | 100,46 |  |  |  | 3,0 | 2,9 | 3,8 |
| 3.1 | Прочие расходы |  | 54,7 |  |  |  |  |  | 2,4 |  |
|  | Всего прямые расходы | 1486,07 | 2210,42 | 2352,13 | 48 | 6,4 |  |  |  |  |
| 4. | Общеэксплуатационные расходы | 105,60 | 309,05 | 247,68 | 293 | -20 | 234 | 6,6 | 12,6 | 9,4 |
|  | Итого расходов по полной себестоимости | 1591,67 | 2265,12 | 2599,81 | 42,3 | 14,8 | 63 |  |  |  |
| 5. | Прибыль всего, в том числе |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5.1 | Прибыль на развитие производства |  |  | 14,30 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Налоги, сборы, платежи |  |  | 3,90 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Рентабельность |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Всего расходов по полной стоимости | 1591,67 | 2265,12 | 2625,81 | 42,3 | 15 | 63,5 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Себестоимость 1 куб. м воды | 22,06 | 14,71 | 20,74 | -33 | 40 | -6 |  |  |  |
| 9. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды | 12,82 | 14,71 | 20,74 | 14,7 | 41 | 61.8 |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 г.г. полная стоимость водоснабжения увеличится на 61 %, полная себестоимость водоснабжения возрастет на 61 %.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 85 %.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,01 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

###### Таблица 25

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100 %.

#### 4.2. Программа развития водоснабжения

##### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Ширинский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

###### Таблица 26

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн руб. | Реализация программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 |  | Свердлова, Гайдара |  | Реконструкция магистральных водопроводных сетей. d = 150 - 300 | 0,7 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении МО |
| 2 |  | Ул. Мира, Октябрьская |  | Реконструкция магистральных водопроводных сетей. d = 150 - 300 | 1,7 | 14,0 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Свердлова, Гайдара,Чапаева |  | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей. d = 57 - 100 | 0,9 | 8,2 |  |  |  |  |  |  | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ул. Мира, Октябрьская |  | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей. d = 150 - 200 | 0,7 | 7,6 |  |  |  |  |  | 3,6 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ул. Октябрьская, Щетинина |  | Реконструкция магистральных водопроводных сетей. d = 300 | 1,5 | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,1 | 4,1 |  |  |  |
| 6 |  | Ул. Октябрьская, Щетинина |  | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей. d = 32 - 100 | 0,5 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ул. 50 Лет ВЛКСМ |  | Реконструкция магистральных водопроводных сетей. d = 150 | 0,7 | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 | Увеличение степени надежности в водообеспечении МО |
| 8 |  | Майская | 17 | Капитальный ремонт наружных сетей ТВС от ТК 13- до жилого дома № 29 и к МОУ ДОД, d = 76 L = 235 | 0,235 | 2 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ул. Щорса, Курчатова |  | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей. d = 57 -100 | 1,2 | 14.0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ул. Орловская |  | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей. d = 76 | 0,2 | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ул. Курортная |  | Реконструкция магистральных водопроводных сетей. d = 100 - 300 | 1,5 | 18,0 |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении МО |
| 12 |  | Ул. Рабочая, Матросова |  | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей. d = 57 -100 | 0,9 | 8,5 |  | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Заводская, Мелиораторов |  | Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей. d = 57 -100 | 0,2 | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении МО |
| 14 |  | Мкр. Северо-восточный |  | Инженерное обеспечение системой водоснабжения микрорайона Северо-восточный | 2,5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Увеличение степени надежности в водообеспечении МО |
| 15 |  |  |  | Установка общедомовых приборов учета ХВС. | 42 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Реконструкция артезианских скважин, включая замену насосного оборудования, ед. | 10 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении МО |
| 17 |  |  |  | Приобретение и монтаж высоковольтных частотных преобразователей на насосных станциях и устройствах плавного пуска, ед. |  | 2,2 |  | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 167,0 | 1,7 | 12,5 | 11,4 | 6,4 | 5,4 | 6,9 | 15,1 | 11,1 | 14,5 | 11,2 | 14,1 | 19,1 | 18,8 | 18,8 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 167,0 | 37,4 | 129,6 |  |

###### Таблица 27

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн руб. | Реализация программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 1 | Многоквартирные блокированные жилые дома 3 эт. 1 дом. Sобщ = 2000 м2 -110 чел. Ул. Курортная |  | Инженерное обеспечение системой водоснабжения нового строительства d = 57 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 2 | 1 | Детский сад на 500 мест |  | Инженерное обеспечение системой водоснабжения нового строительства d = 57 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 3 |  | Многоквартирные блокированные жилые дома 4-5 эт. 1 дом. Sобщ = 3500 м2 -150 чел. Ул. Курортная |  | Инженерное обеспечение системой водоснабжения нового строительства d = 57 |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 4 |  | Мкр. Элеваторный |  | Бурение скважины и обустройство водозабора в районе Элеватор d = 160 |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| Итого | 6,45 | 3,5 |  | 0,8 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы | 6,45 | 5,5 | 0,95 |  |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2012 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2012 г. - 243 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2012г. – 75,44 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2012 г. – 212,42 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2012 г. – 31,54 тыс. куб. м/год.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств инвесторов и бюджетов разного уровня, и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 173,45 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 5,2 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 1,7 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 3,5 млн. руб.;

в 2013 г. – 12,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 12,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 0 млн. руб.;

в 2014 г. – 12,2 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 11,4 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 0,8 млн. руб.;

в 2015 – 2025 г.г. - 143,55 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 141,4 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 2,15 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Ширинский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2011 г. – 0,3 единицы;

2017г. – 0,2 единицы;

2025 г. – 0,1 единицы.

Износ основных фондов

2011 г. – 80 %;

2017 г. – 60 %;

2025 г. – 50 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2011 г. – 1 %;

2017 г. – 4 %;

2025 г. – 5 %.

Уровень потерь

2011 г. – 14,8 %;

2017 г. – 12 %;

20 25 г. – 10 %.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2011 г. – 1,154 кВт.ч/куб. м;

2017 г. – 0,9 кВт.ч/куб. м;

2025 г. – 0,7 кВт.ч/куб. м.

### 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

#### 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение МО Ширинский сельсовет представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В МО Ширинский сельсовет существует неполная раздельная система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей – 8,3 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы – 5,3 км;

уличная канализационная сеть – 2,2 км;

внутридворовая сеть – 0,8 км.

Канализационные насосные станции - 3 шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = 0,685 тыс. куб. м/сут.

Очистные сооружения Q = 0,343 тыс. куб. м/сут.:

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до 80 %;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений и оборудования до 80 %;

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

##### Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод МО осуществляется по системе напорно-самотёчных коллекторов Общая протяженность канализационной сети по МО Ширинский сельсовет 8,3 км. Диаметр труб сети – 150 - 250 мм. Износ сетей по состоянию на 2011 г. составляет 80 %.

На сети имеется 3 насосных станции перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 685 куб. м/сут. По состоянию на 2010 г. износ насосных станций составляет 70 %.

Часть территории МО Ширинский сельсовет не канализована. Это преимущественно часть территории западной, южной и юго-западной зоны. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-2 и непосредственно в КОС.

Проектная производительность очистных сооружений МО Ширинский сельсовет (введены в эксплуатацию в 1975 г.)  составляет 685 куб. м/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию (если есть).

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения МО Ширинский сельсовет по своей проектной мощности превосходят темпы развития градостроительства, однако качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО Ширинский сельсовет - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Туим воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

процеживание в ступенчатых решетках;

задержание песка в радиальных песколовках;

биологическую очистку в аэротенках;

биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах.

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией МО Ширинский сельсовет в резервуар-усреднитель, совмещенный с песколовкой. Далее стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, откуда осветленная вода течет на фильтры доочистки с пенополистирольной загрузкой. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны. Песковые площадки - 1 шт. по 5000 кв. м.

Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из четырёх карт размером 5000 кв. м.

В качестве защитного покрытия на иловых и песковых полях используется уплотненный песок слоем 40 см. После вымораживания в течение одного года ил используется для благоустройства территории канализационных очистных сооружений и других объектов МО, а шлам вывозится на муниципальную свалку для создания изолирующего слоя.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

Требуемые мероприятия:

строительство узла обработки осадка сточных вод;

переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в МО Ширинский сельсовет не требуется, проектная мощность используется на 50 %.

###### Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

В МО Ширинский сельсовет существует неполная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ООО «ВИС», которая выполняет муниципальный заказ администрации МО Ширинский сельсовет по очистке сточных вод.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе, составляет 8,3 км, в т.ч. уличная канализация 2,2 км.

Таблица 28

Характеристика сети водоотведения МО Ширинский сельсовет

| N | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 5,3 | 5,3 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 4 | 5,3 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 75,5 | 100 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 2,2 | 2,2 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1 | 2,2 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 45 | 100 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 8,3 | 8,3 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 5 | 8,3 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 60 | 100 |

В 2009 - 2010 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 26,5 %.

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 29

Таблица 29

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| N п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения | Подача, куб. м/ч | Напор, м | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос N 1 | СД 250/22,5 | КНС-1 КНС-1 КНС-2 КНС-2 КНС-3 КНС-3 | 250 | 22,5 | 57 |
|  | Насос №2 | СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 | 57 |
|  | Насос №3 | СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 | 57 |
|  | Насос №4 | СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 | 57 |
| 1 | Насос N 5 | СД 250/22,5 | КНС-1 | 250 | 22,5 | 57 |
|  | Насос №6 | СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 | 57 |

В 2010 году проектная производительность КНС составила 0,685 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 0,342 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил 50 %.

Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2009 по 2010 г.г. составил 0 %. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод составил 0,9 кВт.ч/куб. м.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 100 %.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (100 %), с использованием современных бестраншейных технологий:

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Характеристика оборудования очистных сооружений

В 2010 году проектная производительность КОС составила 0,685 тыс. куб. м/сут., фактическая – 0,343 тыс. куб. м/сут. Запас резерва производительности составил 50 %.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил 1,2 кВт.ч/куб. м.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 90 % и канализационным очистным сооружениям – 80 %.

Таблица 30

Состояние основных фондов КОС

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2011 год |
| Водоотведение | 13305,4 | 100 | 12790,56 | 96,1 | 514,738 | 12790,56 | 96,1 |
| Здания | 1209,0 | 9 | 1209,0 | 100 | 0 | 1209,0 | 100 |
| Сооружения (КНС) | 376,1 | 2,8 | 340,99 | 90,88 | 35,108 | 340,9 | 90,88 |
| Передаточные устройства | 2757,7 | 20,7 | 2757,7 | 100 | 0 | 2757,7 | 100 |
| КОС | 8463,3 | 63,6 | 8267 | 97,7 | 196,33 | 8267 | 97,7 |
| Машины и оборудование | 499,3 | 3,9 | 215,96 | 44 | 283,3 | 215,96 | 44 |

Проблемы

Надежность системы водоотведения МО Ширинский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная (удовлетворительная), так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 1,2 ед./км при норме 0,3 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

удельный расход электроэнергии – 1,2 кВт.ч/куб. м, в среднем по России – 0,6 кВт.ч/куб. м.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 400 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 343 куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = 5 куб. м/сут.

4. Дисбаланс составил Q = 52 куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 13 %.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

##### Основные показатели работы системы водоотведения

В 2016 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 130 тыс. куб. м/год, что на 4% больше факта 2010 г. Дисбаланс между реализацией и очисткой составит 7,3 тыс. куб. м/год, что на 38 % меньше факта 2010 г.

Прогнозируемый объем снижения (увеличения) сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

###### Таблица 31

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб.м./ год | 107 | 107,1 | 124,9 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. куб.м./ год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 102 | 102,1 | 119,9 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 51 | 52 | 54,7 | 79,6 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК ООО «ВИС» за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на перекачку сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке сточной жидкости:

материалы;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Прочие прямые расходы

Общеэксплуатационные расходы

Прибыль

В 2010 году установленный тариф потребителям МО Ширинский сельсовет на услуги систем водоотведения – 39,54 руб./куб. м (без учета НДС), темп роста тарифа по сравнению с 2009 годом составил 15 %. С 2011 года установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения 32,7 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012 году планируется увеличить тариф на 15 % (37,61 руб. за куб. м без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение в 2012 году будут являться:

фонд оплаты труда (31% от общего объема затрат по стадиям производства);

цеховые расходы (32%);

общехозяйственные расходы (19 %).

Перекачка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоотведения (перекачка сточной жидкости) увеличится на 1,4 %, в то же время планируется увеличение объема сточной жидкости по сравнению с 2010 г. на 4,4%, с 2011 г. - на 0 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 40 % (в 2011 г. данный показатель составит 48 %), в 2012 г. данный показатель составит 49%.

Очистка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоотведения (очистка сточной жидкости) увеличится на 8 %, в то же время произошло снижение  объема сточной жидкости по сравнению с 2011 г. на 0 %, с 2010 г. - на 4,4 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 26 % (в 2011 г. данный показатель составит 29 %), в 2012 г. составит 30 %

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для

потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 5 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

###### Таблица 32

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение дного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС -100%;

доля стоков, подвергающихся очистке, - 100 %.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

#### 5.2. Программа развития водоотведения

##### Основные направления модернизации

системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений:

увеличение эффективности по снятию биогенных загрязнений;

строительство нового узла обработки осадков сточных вод.

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:

реконструкция КНС N 1, КНС N 2, КНС N 3 с заменой насосного оборудования.

3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов.

###### Таблица 33

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоотведения МО Ширинский сельсовет

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 1 | Многоквартирные блокированные жилые дома 3 эт. 1 дом. Sобщ = 2000 м2 -110 чел. Ул. Курортная |  | Инженерное обеспечение системой водоотведения d=200 мм |  | 1,15 |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 2 | 1 | Детский сад на 500 мест |  | Инженерное обеспечение системой водоотведения d = 200 мм |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 3 |  | Многоквартирные блокированные жилые дома 4-5 эт. 1 дом. Sобщ = 3500 м2 -150 чел. Ул. Курортная |  | Инженерное обеспечение системой водоотведения d = 200-300 мм |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерное обеспечение новых объектов |
| Итого с учетом коэфф. инфляции 2012-2025 годов: |  | 4,25 |  |  | 1,15 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |
| Итого по этапам реализации программы |  | 4,25 | 2,45 | 1,8 |  |

###### Таблица 34

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции

(модернизации) системы водоотведения МО Ширинский сельсовет

| № п/п | Код программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн руб. | Реализация программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 |  | Ул Орловская | 38,40 | Капитальный ремонт уличных сетей канализации | 0,21 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в водоотведении МО |
| 2 |  | Ул Орловская | 40 | Реконструкция безнапорного кооллектора. d = 250 | 0,91 | 9,5 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ул. 50 Лет ВЛКСМ | 3-28 | Реконструкция безнапорного кооллектора. d = 250 | 0,96 | 10,2 |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ул. Щетинина, Заводская, Мелиораторов |  | Реконструкция безнапорного кооллектора. d = 250 | 0,8 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 5,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Ул. 50 Лет ВЛКСМ |  | Капитальный ремонт уличных сетей канализации d = 150-300 | 0,39 | 4,0 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в водоотведении МО |
| 6 |  | Ул. 50 Лет ВЛКСМ |  | Капитальный ремонт уличных сетей канализации d = 150-300 | 0,17 | 2,1 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ул. Курортная |  | Капитальный ремонт уличных сетей канализации d = 150-300 | 0,46 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 |  |
| 8 |  | Ул. Школьная |  | Капитальный ремонт уличных сетей канализации d = 150-300 | 0,26 | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Ул. Щетинина |  | Капитальный ремонт уличных сетей канализации d = 150-300 | 0,17 | 2,1 | 7,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
| 10 |  | Ул. Заводская |  | Капитальный ремонт уличных сетей канализации d = 150-300 | 0,22 | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в водоотведении МО |
| 11 |  | Ул. Мелиораторов |  | Капитальный ремонт уличных сетей канализации d = 150-300 | 0,32 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ул. Курортная, Королёва, Павлова |  | Реконструкция напорного коллектора. d = 250 от КНС 1 до КОС | 1.8 | 21,30 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Территория МКК |  | Реконструкция напорного коллектора. d = 250 от КНС 2 до КОС | 1,7 | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 | 10,2 |  |  |  |
| 14 |  | Ул. Орловская, 50 Лет ВЛКСМ, Школьная |  | Капитальный ремонт домовых сетей канализации d = 150-300 | 0,8 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Северо-восток МО Ширинский сельсовет |  | Инженерное обеспечение системой водоотведения микрорайона северо-восточный |  | 61,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,55 | 20,5 | 20,5 | Инженерное обеспечение новых объектов |
| 16 |  | Ул. Курортная |  | Реконструкция КНС 1 |  | 3.5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в системе водоотведения МО |
| 17 |  | Территория МКК |  | Модернизация и автоматизация КНС -2 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в системе водоотведения МО |
| 18 |  | Территория КОС |  | Реконструкция КНС -3 |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в водоотведении МО |
| 19 |  |  |  | Внедрение АСУ ТП КОС |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 4.0 | 4,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Реконструкция действующих очистных сооружений КОС. В том числе ПСД |  | 150,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего нормативам согласованного ПДС р.Туим. |
| Итого | 348,98 | 7,83 | 23,1 | 26,5 | 20.0 | 24,0 | 26,5 | 33,2 | 27,5 | 20,7 | 29,2 | 30,2 | 30,75 | 22,6 | 26,9 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: | 348,98 | 101,43 | 247,55 |  |

##### Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2016 год являются:

пропущено сточных вод 2016 г. - 130 тыс. куб. м/год;

внутрицеховой оборот 2016 г. - 5 тыс. куб. м/год;

объем реализации 2016 г. - 125 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Целесообразна установка фильтрующих установок на котельных с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве, как калийные удобрения.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджетов разного уровня и внебюджетных средств и составят за период реализации Программы в части водоотведения 353,23 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 7,83 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения -7,83 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 0 млн. руб.;

в 2013 г. – 23,1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 23,1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 0 млн. руб.;

в 2014 г. – 27,65 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 26,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 1,15 млн. руб.;

в 2015 – 2025 г.г. – 295,18 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 292,08 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 3,1 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Ширинский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2011 г. – 1,2 единицы;

2016 г. – 0,7 единицы;

2025г. – 0,3 единицы.

Износ основных фондов

2011 г. – 80 %;

2016 г. – 60 %;

2025 г. – 35 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2011 г. – 1 %;

2016 г. – 2,4 %;

2025 г. – 4 %.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2011 г. - 1,2 кВт.ч/куб. м;

2016 г. – 0,9 кВт.ч/куб. м;

2025 г. – 0,7 кВт.ч/куб. м.

### 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

#### 6.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Ширинский сельсовет вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в 7 км к северо-востоку.) от жилой застройки.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет ООО «ВИС». Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы по экологическому обоснованию материалов на получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. ООО «ВИС» получило лицензию  на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 2009 г. Полигон введен в эксплуатацию в 2011 г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное в 2010 г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от МО Ширинский сельсовет, МО Жемчужненский сельсовет с населением 15 тыс. человек.

ООО «ВИС»  разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне, и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.

###### Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с 2011 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

прием отходов;

складирование отходов;

изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

вагончики (бытовые помещения);

контейнеры для размещения запасных частей и оборудования;

емкости для заправки работающей техники;

проходная;

дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;

противопожарный резервуар (подземная емкость 30 куб. м).

На площадке для складирования и захоронения ТБО для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположены 2 контрольные скважины: одна выше полигона (северо-восток), вторая ниже площадки для складирования и захоронения ТБО по потоку грунтовых вод. Скважины оборудованы обсадными трубами.

По периметру всей территории полигона имеются водоотводная (осушительная) канава глубиной более 2 метров (3 - 4 м) и обваловка.

На въезде установлен шлагбаум у производственно-бытового здания (диспетчерской).

Основанием полигона служат суглинки с их переслаиванием с супесью до глубины 15 м.

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:

хозяйственно-питьевых целей;

увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 куб. м ТБО);

наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО.

Режим работы полигона - ежедневно.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

На полигоне используется следующая техника:

Бульдозер Т-130 - 1 ед.;

Экскаватор ЮМЗ-6 - 1 ед.;

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

###### Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 230 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 3,4 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 23 года.

###### Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Таблица 35

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г., план | 2012 г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Население | тыс. куб. м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Прочие организации | тыс. куб. м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

###### Оценка существующих норм накопления ТБО

населением, предприятиями и организациями всех форм

собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

установленной нормы накопления ТБО в размере 156 куб. м с человека в год - для населения;

заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

В 2010 г. объем ТБО, фактически принятых от населения, несколько ниже нормативного объема подлежащих захоронению ТБО, что говорит о несоответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

Нормы накопления ТБО, установленная в МО Ширинский сельсовет составляет:

##### Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов МО Ширинский сельсовет осуществляет ООО «ВИС». Основным видом деятельности предприятия являются:

вывоз ТБО, утилизация ТБО, водоотведение, водоочистка.

##### Основные показатели работы в сфере

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2011 - 2012 г.г. в табл. 36 представлены фактические (за 2009 - 2010 г.г.) и планируемые (на 2011 - 2012 г.г.) показатели производственной деятельности.

###### Таблица 36

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план | план |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| от населения | тыс. куб. м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| от прочих предприятий | тыс. куб. м | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч |  |  |  |  |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 584,13 | 654,61 | 715,7 | 823,06 |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | 32,3 | 36,94 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 584,13 | 654,61 | 748 | 860 |
| Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС | руб. в месяц | 162,26 | 183,35 | 220,0 | 253 |

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне МО Ширинский сельсовет.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

установка переносного ограждения;

мойка контейнеров в летний период;

укладка ТБО слоями на карте;

послойное уплотнение;

увлажнение ТБО в пожароопасный период;

укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

доставка материала для изоляции ТБО;

контроль и анализы грунтовых вод;

засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт и замену шин;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

10. Цеховые расходы;

11. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигона захоронения ТБО МО Ширинский сельсовет на 2011 г. составляют 748 тыс. руб., или на захоронение 1 куб. м ТБО – 220,0 руб. без НДС (табл. 50).

Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. остаются транспортные расходы и фонд оплаты труда (более 27 % в структуре затрат).

Таблица 37

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне МО Ширинский сельсовет

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста, % | 2012 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | доля в структуре затрат, % | план | доля в структуре затрат, % |  | план | доля в структуре затрат, % |  |
| Объем ТБО | тыс.куб.м | 3,6 | 3,4 |  | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |
| Материалы | тыс.руб. | 17,8 | 18,69 | 2,7 | 21,4 | 2,9 | 20 | 24,61 | 2,9 | 15 |
| Топливо (ГСМ) | тыс.руб. | 175,45 | 184,22 | 26,8 | 205,4 | 27,5 | 17 | 236,21 | 27,5 | 15 |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 199,5 | 209,5 | 30,5 | 220,2 | 29,4 | 12,6 | 253,23 | 29,4 | 15 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 27,96 | 29,36 | 4,3 | 75,5 | 10,09 | 270 | 86,83 | 10,09 | 15 |
| ремонт | тыс.руб. | 52,4 | 55,0 | 8 | 96,5 | 12,9 | 82 | 110,98 | 12,9 | 15 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 73,1 | 76,8 | 11,1 | 38,9 | 5,2 | -46 | 44,74 | 5,2 | 15 |
| Аренда | тыс.руб. | - | - | 0 | 4,5 | 0,6 | 100 | 5,18 | 0,6 | 15 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 103,4 | 108,6 | 15 | 53,3 | 7,1 | -48 | 61,29 | 7,1 | 15 |
| ИТОГО затрат | тыс.руб. | 654,61 | 687,4 | 100 | 715,7 |  | 9 | 823,06 |  | 15 |
| Прибыль | тыс.руб. | 3,46 | - |  | 32,3 | 4,3 | 100 | 37,15 | 4,3 | 15 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс.руб. | 660,06 | 687,4 | 100 | 748 | 100 | 13 | 860,2 | 100 | 15 |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс.руб. | 183,35 |  |  | 220 |  | 19 | 253 |  | 15 |

В то же время запланировано снижение по следующим статьям: цеховые расходы - на 46 % в 2011 году по отношению к 2010 году.

Рост тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2011 г. по отношению к утвержденному на 2010 г. составляет 19 %. Основной рост произошел по следующим статьям:

Отчисления на социальные нужды – 270 %;

ремонт – 82 %.

##### Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО МО Ширинский сельсовет является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

отсутствует санитарно-защитная зона;

отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

захоронение на полигоне промышленных отходов.

#### 6.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

по конечной цели:

ликвидационные;

утилизационные;

по технологическому принципу:

биологические;

термические;

химические;

механические;

смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

сжигание;

аэробное биотермическое компостирование;

компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

изготовление гранулированного топлива или компоста;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

##### Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО могут являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

В связи с тем, что увеличение мощности существующего полигона не планируется, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий МО Ширинский сельсовет стабилизировался, необходимо реализовать ряд мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность полигона без увеличения его мощности:

Использование моноблочных компакторов

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз в зависимости от типа отходов.

Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)

Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

исключение возможности самовозгорания отходов;

устранение разброса ветром легких отходов;

уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

упрощение процесса эксплуатации полигона;

уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

сокращение транспортных расходов;

возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

сокращение потребности в специальной технике;

отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Использование передвижных приемных пунктов

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов площадью 6 га.

##### Перечень мероприятий до 2025 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

разработка проекта полигона обезвреживания промышленных отходов;

строительство полигона обезвреживания промышленных отходов;

приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО:

измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.);

компакторы;

приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона (табл. 38).

###### Таблица 38

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации

(захоронения) ТБО МО Ширинский сельсовет на период 2012 - 2025 г.г.

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- 2025 |  |
| 1 | Полигон ТБО МО Ширинский сельсовет | Проведение агитационной кампании среди населения | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | Организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья |
| 2 |  | Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 |  | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО | 3 |  |  |  |  |  | 3 | Восстановление земель |
| 5 |  | Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Строительство полигона промышленных отходов |
| 6 |  | Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 7 |  | Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки |
| 8 |  | Приобретение компакторов | 3 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 41,3 | 0 | 3,8 | 3,5 | 2 | 3 | 29 |  |

##### Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, увеличение мощности полигона на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО Ширинский сельсовет.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет бюджетов разного уровня, внебюджетных средств и составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 41,3 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО – 0 млн. руб.;

в 2013 г. – 3,8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО – 3,8 млн. руб.;

в 2014 г. – 3,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО – 3,5 млн. руб.;

в 2015 - 2025 г.г. - 34 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - 34 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

приобретение измельчителя отходов;

приобретение компакторов.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО Ширинский сельсовет направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы на 2012 - 2025 г.г. составит 0,7 млн. руб. за счет снижения затрат на изоляцию ТБО.

Социальный эффект

Приобретение измельчителя отходов, компакторов и сортировочного оборудования обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что на полигон будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

улучшении экологической обстановки в МО;

обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

### 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Таблица 39

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет на период 2012 - 2025 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения: | 173,85 |
| 2 | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: | 18,9 |
|  | ИТОГО | 192,75 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения: | 167,0 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 6,45 |
|  | ИТОГО | 173,45 |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция системы водоотведения: | 348,98 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: | 4,25 |
|  | ИТОГО | 353,23 |
| ТБО |
|  | ИТОГО | 41,3 |
|  | ВСЕГО по МО Ширинский сельсовет | 760,73 |

### 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

#### 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 40). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

##### Таблица 40

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Ширинский сельсовет | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения МО Ширинский сельсовет , снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Ширинский сельсовет вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Ширинский сельсовет и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Ширинский сельсовет без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Ширинский сельсовет и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет на период до 2025 года представлены в табл. 41.

##### Таблица 41

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Ширинский сельсовет на период до 2025 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Значение целевого показателя на 2025 г. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 60 | 35 | До 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 80 | 50 | 30 | До 30 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 2 | 5 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 20 | 10 | 10 |  | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 20 %. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 10 %, а к 2025 г.- 10 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 30 | 50 | 70 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 30,2 | 27 | 25 | 22-24 | Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного оборудования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 9,37 | 9 | 7 | 4-5 | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощнос-тями, доли покупной тепловой энергии. Пере-оценка основных фондов, исходя из реальной рыноч-ной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Амортизация является одним из источников за-мены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к сни-жению надежности сис-темы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 20 | 20 | 21 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,2 | 0,7 | 0,3 |  | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях | 80 | 60 | 35 | До 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 90 | 50 | 35 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1 | 2,4 | 4 | 4-5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 19 | 15 | 15 | 15 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 20 %. В ходе реализации Программы в 2016 г. -15%, а к 2025 г. - 15% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 70 | 70 | 70 | 60-70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, % | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | - | - | - |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 20 | 100 | 100 |  | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 9,37 | 9 | 7 | 5-7 | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение водоотведение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 7,5 | 8,3 | 12 | 12 | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 30 | 40 | 50 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 80 | 90 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | _ | 100 | 100 |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 15 | 8 | 0 |  | Конкретное значение определяется по данным администрации МО Ширинский сельсовет |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 160000 | 160000 | 160000 |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 3400 | 3500 | 3500 |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 70 | 50 | 30 |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | 100 | 100 | 100 |  | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

#### 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО Ширинский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Ширинский сельсовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Ширинский сельсовет. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Ширинский сельсовет в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Ширинский сельсовет.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Ширинский сельсовет.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствии с финансовыми возможностями инвесторов.