ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НА 2020 – 2021 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2048 ГОДА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет на 2020-2021 годы и на период до 2048 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. "Об утверждении требований к програмам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Ширинский сельсовет |
| Соисполнители Программы | Общество с ограниченной отвественностью "ТеплоРесурс" Общество с ограниченной отвественностью "РемСервисКоммунар" |
| Цель Программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Ширинский сельсовет (далее – сельское поселение), качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. 2. Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и целевых программ сельского поселения. 3. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: 1) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 2) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологиями. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3)показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; 6) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2048год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2020 года по 2025 год; второй этап – с 2025 года по 2048 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - внебюджетных источников (средства концессионеров). Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2020-2048 годы всего 23 036,00 тыс. рублей. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: 1) повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; 2) повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; 3) обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; 4) обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; 5) внедрение энергосберегающих технологий; 6) снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; 7) снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: 1) обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей муниципального образования; 2) повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: 1) повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 2) повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования. |

### 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет. Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ширинский сельсовет.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Ширинский сельсовет, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Ширинский сельсовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Ширинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Ширинский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Ширинский сельсовет осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Ширинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Ширинский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Ширинский сельсовет:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Ширинский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Ширинский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Ширинский сельсовет, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет разрабатывается на период до 2048 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет:

1 этап – 2020 - 2025 годы;

2 этап – 2025 - 2048 годы.

Основные мероприятия Программы

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция и модернизация котельной № 1 с. Шира: | 15,1029 |
|  | ИТОГО | 15,1029 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция насосной станции первого водоподъема (водонапорная башня МКК): | 3,68505 |
|  | ИТОГО | 3,68505 |
| Водоотведение |
|  | Реконструкция сооружения насосной станции МКК (КНС 4): | 4,248 |
|  | ИТОГО | 4,248 |

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 2895 га

Число источников:

теплоснабжения - 4

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 4

полигон бытовых отходов - 1

Протяженность сетей:

тепловых в двухтрубном исчислении – 10,8 км

водопроводных – 10,8 км

канализационных – 8,6 км

#### 2.1. Территория

Географически муниципальное образование Ширинский сельсовет находится на: 54°29′28″  (северной широты) и 89°57′35″ (восточной долготы), высота над уровнем моря – 400 м. Северная граница муниципального образования Ширинский сельсовет от углового столба №202 расположенного на левом берегу реки Белый Июс, идет вверх по течению реки Белый Июс до углового столба №1, который находится также на берегу реки Белый Июс, при впадении в нее ручья Абдинка. Длина этого участка границы составляет 9,9 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием  Черноозерный сельсовет.

После этого граница проходит по ручьям Абдинка и Фыркалка, огибает с южной стороны озеро Фыркал  идет на восток до железной дороги Ачинск – Абакан, до межевого знака №18. Протяженность этого участка границы составляет 10,9 км. Этот участок границы проходит с муниципальным образованием Фыркальский сельсовет.

Затем граница идет  по железной дороге до межевого знака №19, расположенного у железной дороги Ачинск-Абакан, южнее с.Целинное. Протяженность этого участка  составляет 6,3 км. Дальше граница, огибая с.Целинное, идет на восток до межевого знака №65, расположенного в урочище Дальние Арамчаги. Длина  этого участка границы составляет 27,3 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием Целинный сельсовет. Длина границы с муниципальным образованием Целинный сельсовет составляет 33,6 км.

Общая длина северной границы муниципального образования Ширинский поссовет составляет 54,4 км.

Восточная граница муниципального образования Ширинский поссовет от межевого знака №65 идет на юг до межевого знака №69, который расположен также в урочище Дальние Арамчаги. Протяженность этого участка границы составляет 1,2 км. Граница на этом участке проходит с муниципальным образованием  Воротский сельсовет.

Затем восточная граница  также идет  на юг до углового столба №75, который находится в урочище Ближние Арамчаги. Длина этого участка границы составляет 4,4 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием Борцовский сельсовет.

Общая длина восточной границы  муниципального образования Ширинский сельсовет  составляет 5,6 км.

Южная граница муниципального образования Ширинский сельсовет  идет от межевого знака №75, расположенного в урочище Ближние Арамчаги, на запад, а затем на юго-запад до межевого знака №112 на северном берегу озера Иткуль. Протяженность этого участка границы составляет  19,1 км. Огибая озеро Иткуль с северной стороны, граница идет по берегу озера  до межевого знака №2, расположенного на южном берегу  озера Иткуль, в устье ручья Шелсуг. Длина этого участка границы составляет 4,3 км. Муниципальное  образование Ширинский сельсовет граничит с муниципальным образование Жемчужненский поссовет на  протяжении 23,4 км.

От южного берега озера Иткуль граница идет на юго-запад по ручью Шелсуг, затем огибая с южной  стороны озеро Камышевое и идет на юго-запад, пересекает железную дорогу Ачинск-Абакан, а затем поворачивает на юг  и идет до межевого знака №131, расположенного на перевале между логами Гаражный и Черемушкин, на границе с муниципальным образованием Туимский поссовет. Длина этого участка границы составляет 22,4 км. На этом участке граница проходит также с муниципальным образованием Спиринский сельсовет.

Далее граница муниципального образования идет по границе между Ширинским и Туимским лесничествами Октябрьского лесхоза на запад, пересекает лог Боковой и поворачивает на юг, доходит до ручья Карасук. Затем  поворачивает на запад, пересекает ручей  Арлас и доходит до межевого знака №26, расположенного на водоразделе руч. Минчул и Каратеге, на границе  с муниципальным образованием  Беренжакский сельсовет. Протяженность этого участка границы, который проходит  с муниципальным образованием Туимский поссовет, составляет 42,4 км.  Далее граница также идет на запад, до межевого знака №4, расположенного на берегу р.Белый Июс в устье ручья Мендоль. Длина этого участка границы составляет  6,5 км. Этот участок границы проходит с муниципальным образованием Беренжакский сельсовет.

Общая  длина  южной границы составляет 94,7 км.

Западная граница муниципального образования Ширинский сельсовет начинается от межевого знака №4 и идет вниз по течению реки Белый Июс, огибает деревню Усть-Тунгужуль с восточной стороны и дальше идет  по руслу реки Белый Июс, до межевого знака №3, который находится в устье ручья Шаблык. Длина этого участка границы составляет 17,4 км. На этом участке границы составляет 17,4 км. На этом участке граница проходит с муниципальным образованием  Беренжакский сельсовет.

Далее граница идет на север по границе с Коммунаровским и Ширинским лесничествами до межевого знака №25, расположенного на границе с муниципальным образованием Ефремкинский   сельсовет, на берегу  ручья Кульбюрстюг. Длина этого участка границы составляет 25,6 км. На всем протяжении граница проходит  с муниципальным образованием Коммунаровский сельсовет.

Затем граница  идет по ручью Кульбюрстюг до межевого  знака №24 на протяжении 2,7 км. Далее граница  идет на север до межевого знака №202, который находится на берегу реки белый Июс, на протяжении 15,6 км. Весь этот участок границы проходит с муниципальным образованием Ефремкинский сельсовет. Длина  границы с муниципальным образованием Ефремкинский сельсовет составляет 18,3 км.

Протяженность западной границы муниципального образования Ширинский сельсовет составляет 61,3 км.

Общая длина границ муниципального образования Ширинский сельсовет составляет 216,0 км.

#### 2.2. Климат

Климат МО Ширинский сельсовет является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет от 105 до 115 дней.

Средняя температура января составляет -20 градусов отдельные минимумы достигают - 50°С., средняя температура июля +20 градусов. Количество осадков за ноябрь - март составляет 50 мм, за апрель - октябрь – 200 мм.

Исследователи отмечают влияние азиатского барометрического максимума в зимнее время, а в летний период — северного сибирского максимума. Горные системы преграждают перенос воздушных масс с запада на восток. Наименьшее среднее годовое количество осадков (около 250 мм) из всех районов Хакасии. До 80-90 % от общего количества осадков выпадает с апреля по октябрь в виде ливневых дождей, в зимние месяцы выпадает до 10 % осадков. Снег в степи покрывает землю не полностью, что приводит к интенсивному промерзанию грунтов и морозобойному выветриванию. Различия климатических показателей, обусловленные вертикальной дифференциацией ландшафтов, изменяющихся от горных тундр в высокогорном поясе до сухих степей на днищах котловин обуславливают разнообразие природных зон.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Ширинский сельсовет на 01.01. 2019 года составила 13,077 тыс. чел.

##### Таблица 1

Численность населения МО Ширинский сельсовет в 2008 - 2010 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2019 г. | Рост, иыс. чел. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 10134 | 13077 | 2943 | +29 |

Рост численности к 2019 году обусловлен миграционными процессами.

В МО в начале 2019 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 877 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 472 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 405 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2019 году составила 5,4 тыс. человек, или 53,3 % от общей численности населения. В период с 2008 по 2010 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 9,6 %.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 2,55 тыс. чел. на начало 2019 года (25,2 % от общей численности).

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2019 года на территории МО Ширинский сельсовет действовало 215 предприятий и организаций. В течение 2019 г. их количество увеличилось на 3 %.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2019 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 75 %;

строительство – 2 %;

транспорт и связь - 1%;

сельское хозяйство - 3 %;

добыча ресурсов -  7 %

##### Таблица 2

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Ширинский сельсовет в 2010 - 2020 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2020г. |  | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 2 | 2 |  |  |
| Обрабатывающие производства | ед. | 8 | 8 |  |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 4 | 4 |  |  |
| Строительство | ед. | 2 | 2 |  |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 115 | 150 |  | +30,4 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 4 | 5 |  | +25 |
| Транспорт и связь | ед. | 2 | 2 |  |  |
| из него транспорт | ед. | 1 | 1 |  |  |
| Связь | ед. | 1 | 1 |  |  |
| Финансовая деятельность | ед. | 3 | 4 |  | +33 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 1 | 1 |  |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 2 | 2 |  |  |
| Образование | ед. | 5 | 4 |  | -20 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 1 |  |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 3 | 3 |  |  |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2010 по 2020 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

оптовая и розничная торговля – 30,4 %.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Ширинский сельсовет по числу работающих в 2020 г. занимают следующие отрасли:

##### Таблица 3

Динамика численности работников МО Ширинский сельсовет по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2010г. | 2020г. |  | Темп роста 2010/2020гг., % | Структура численности в 2020 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 2194 | 2252 |  | 1,4 | 100 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 50 | 53 |  | 6 | 2,4 |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 81 | 91 |  | 7 | 4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 150 | 150 |  | 0 | 6,7 |
| Строительство | чел. | 100 | 100 |  |  | 4,4 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 354 | 428 |  | 21,9 | 19 |
| Гостиницы и рестораны | чел. | 28 | 29 |  | 3,6 | 1,3 |
| Транспорт и связь | чел. | 175 | 128 |  | -31 | 5,7 |
| Финансовая деятельность | чел. | 61 | 61 |  | 0 | 2,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 12 | 13 |  | 0 | 0,6 |
| Образование | чел. | 365 | 356 |  | -0,8 | 15,8 |
| Государственное управление, военная безопасность, обязательное соцобеспечение | Чел. | 600 | 600 |  | 0 | 26,6 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 152 | 148 |  | -2,6 | 6,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 93 | 95 |  | 2,1 | 4,2 |

#### 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2019 г. общая площадь жилищного фонда МО Ширинский сельсовет составила 186,557 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 0,860 тыс. кв. м;

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 185,697 тыс. кв. м.

Благоустройство МО Ширинский сельсовет характеризуется 20 % оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Ширинский сельсовет жильем в 2019 году составила 16,9 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод жилых домов в период с 2008 по 2019 годы растёт за счёт малоэтажного строительства в частном секторе.

Согласно Генеральному плану МО Ширинский сельсовет до 2016 года планируется строительство 9 тыс. кв. м, а до 2025 - 25 тыс. кв. м. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении т.к. генпланом предусматривается застройка частного сектора.

##### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Ширинский сельсовет и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

Водоснабжение МО Ширинский сельсовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из 4-х водозаборов с утвержденными запасами воды 6,4 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 12 шт.

Насосная станция II подъема - 2 шт.

Очистные сооружения очистки питьевой воды отсутствуют.:

Транспортировка воды

Подача воды в МО Ширинский сельсовет из скважин водозабора осуществляется в резервуары ёмкостью 400 куб.м., далее по тупиковым водоводам Д = 100-300 мм, в основном, чугунным и стальным, и с насосной станции II подъема (МКК) в разводящую сеть МО Ширинский сельсовет.

На балансе МО Ширинский сельсовет находится 10,8 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 70 -86 %.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 0,563 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,351 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 0,128 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,084 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

В МО Ширинский сельсовет существует раздельная система канализации. ООО «ВИС» обслуживает эту систему канализации.

Протяженность канализационных сетей – 8,6 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы – 5,3 км;

уличная канализационная сеть – 2,5 км;

внутриквартальная - ___ км;

внутридворовая - 0,8 км.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на КНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

Проектная производительность очистных сооружений МО составляет 685 куб. м/сут. Очистные сооружения состоят из 4 блоков: КОС-685 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1971 г.). На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

По всем показателям очищенная вода соответствует предельно допустимому сбросу.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО Ширинский сельсовет осуществляется от 4-х котельных, установленная тепловая мощность – 10 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 10,8 км.

#### 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2020 г.

Теплоснабжение: ООО "ТеплоРесурс"

Водоснабжение: ООО "ТеплоРесурс"

Водоотведение: ООО «РемСервисКоммунар»

Утилизация (захоронение) ТБО: ООО «АэроСити2000»

#### 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Ширинский сельсовет на 2019 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2019 г. - 7268,00 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Ширинский сельсовет в расчете на 1 кв. м общей площади – 70,6 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 70,6 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Ширинский сельсовет – 70,6 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Ширинский сельсовет.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Ширинский сельсовет составила 84,9 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2019 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2019 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО Ширинский сельсовет среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2019 год составит 88,83 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 95, 6 % от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 70,6 руб.

Основание:постановление Правительства РФ от 28.09.2010 г.  № 768.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Ширинский сельсовет установлен в размере 70,6 руб. в месяц.

##### Таблица 4

Расчет предельной величины платежей населения МО Ширинский сельсовет на 2019 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 |  |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 |  |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 7268 |  |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 88,83 |  |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 20,5 % выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

##### Таблица 5

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО Ширинский сельсовет на 2019 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 84,9 | 88,83 | 70,6 руб./кв.м. | 70,6 руб./кв.м. |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО Ширинский сельсовет на 2019 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 4,5 % ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

#### 2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2019 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2019 годы.

При сложившемся на территории МО Ширинский сельсовет среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2019 год составит 88,83 руб./кв. м в месяц и на 2020 год составит 95,05 руб./кв. м в месяц.

##### Таблица 6

Расчет предельной величины платежей населения МО Ширинский сельсовет на 2019 - 2020 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства РФ № 768 от 28.09.2010 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год | руб. | 7268 | Данные на 2019 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год | руб. | 7777 | Прогнозные данные на 2020 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2010 г. | руб./ кв. м | 88,83 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. | руб./ кв. м | 95,05 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения МО Ширинский сельсовет на 2019 год.

#### 2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

##### Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Ширинский сельсовет произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2025 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана МО Ширинский сельсовет.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2019 по 2025 годы, прогнозная численность населения МО Ширинский сельсовет на 2025 год составит 13,100 тыс. чел.

Таблица 7

Анализ прогнозной численности населения

МО Ширинский сельсовет на 2019 - 2025 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Численность населения | тыс. чел. | 9866 | 9779 | 10134 | 10143 | 10133 | 13077 | 13080 | 13090 | 13100 |
| Число родившихся | чел. | 126 | 146 | 134 | 140 | 140 | 140 | 143 | 150 | 150 |
| Число умерших | чел. | 169 | 195 | 161 | 171 | 170 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -43 | -49 | -27 | -31 | -30 | 0 | +3 | +10 | +10 |
| Число прибывших в МО | чел. | 527 | 509 | 674 | 520 | 510 | 358 | 510 | 510 | 510 |
| Число выбывших из МО | чел. | 496 | 547 | 320 | 480 | 490 | 367 | 510 | 510 | 510 |
| Миграционный прирост,убыль населения | чел. | +31 | -38 | +354 | +40 | +20 | -9 | 0 | 0 | 0 |

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

###### Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – 4 котельных

Установленная мощность - 10 Гкал/ч (11,2 МВт/ч)

Располагаемая тепловая мощность источников - 7 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 2,3 Гкал/ч

Оборудование - 12 котлов, из которых 5 паровых, 7 водогрейных.

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения закрытаяна 4 котельной (открытая на остальных).

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 10,8 км. Основные годы заложения сетей 1975 г. Прокладка теплосетей - подземная канальная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО Ширинский сельсовет осуществляется в основном от котельных: № 1,2,3,4.

Таблица 8

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |
| 1 | Котельная № 1 | КЕ 4-14 | 1989 | 3,2 | 0,7643 |
| 2 |  | КЕ 4-14 | 1989 | 3,2 |  |
| 3 |  | ДКВр 4-14 | 1976 | 3,2 |  |
| 4 | Котельная № 2 | КВр-0,93 | 2005 | 0,93 | 0,3822 |
| 5 |  | КВр-0,93 | 2005 | 0,93 |  |
| 6 |  | КВр-0,8 | 2003 | 0,8 |  |
| 7 |  | КВр-0,8 | 2003 | 0,8 |  |
| 8 | Котельная № 3 | КВр-0,93 | 2005 | 0,93 | 0,3821 |
| 9 |  | КВр-0,8 | 2003 | 0,8 |  |
| 10 |  | КВр-0,93 | 2005 | 0,93 |  |
| 11 | Котельная № 4 | КЕ 10-14 | 2003 | 6,2 | 0,768 |
| 12 |  | КЕ 10-14 | 2005 | 6,2 |  |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с проведённым техническим обследованием, которое показало существенный износ оборудования, выявило имеющиеся резервы в энергосбережении, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО Ширинский сельсовет должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя реконструкцию котельных, замену оборудования на более энергоэффективное с более высоким КПД. Замену паровых котлов в котельной № 4 на водогрейные, меньшей мощности с учётом присоединённой нагрузки. Установка новых систем водоподготовки и подачи воды.

###### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО Ширинский сельсовет двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная в лотках. Регулирование отпуска тепла - центральное.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - минплита. С 2007 года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От котельных № 1, 2, 3 сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от системы теплоснабжения.

От котельной №4 сети теплоснабжения выполнены в трёххтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельных до потребителей работают по температурному графику 55 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 236 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. =

- 9,5 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = 2,8 °С, на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО Ширинский сельсовет в двухтрубном исчислении равна 11,9 км, из них надземных – 0,265 км, подземных – 11,635 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в однотрубном исчислении – 1,74 км, из них надземных – 0,265 км.

Система теплоснабжения МО Ширинский сельсовет – открытая, с котельной № 4 - закрытая.

Особенностью теплоснабжения МО Ширинский сельсовет является большой износ теплосетей. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 10 % ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 7 до 4 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для условий Сибири является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 9

Технические характеристики сетей отопления

|  | Диаметр труб (мм) | Протяжённость (м) | Глубина прокладки (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные тепловые сети котельная № 1, ул. 50 Лет ВЛКСМ – Орловская, Школьная |  |  |  |
| От ТК -1 до ТК-2 | 2*200 мм, 1*100мм | 65 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-3 | 2*200 мм, 1*100мм | 45 | -1,5 |
| От ТК -3 до ТК-4 | 2*200 мм, 1*100мм | 17 | -1,5 |
| От ТК-3 до Ввод в дом № 40 по ул. Орловской | 2*50 мм, 1*30мм | 100 | -1,5 |
| От ТК -4 до ТК-5 | 2*150 мм, 1*40мм | 170 | -1,5 |
| От ТК -5 до ТК-6 | 2*100 мм, 1*40мм | 110 | -1,5 |
| От ТК -6 до ТК-7 | 2*100 мм, 1*40мм | 130 | -1,5 |
| От ТК -7 до ТК-8 | 2*50 мм, 1*40мм | 25 | -1,5 |
| От ТК -8 до ТК-9 | 2*50 мм, 1*40мм | 95 | -1,5 |
| От ТК -9 до ТК-10 | 2*50 мм, 1*40мм | 80 | -1,5 |
| От ТК -4 до ТК-32 | 2*200 мм, | 120 | -1,5 |
| От ТК -32 до ТК-33 | 2*200 мм, | 100 | -1,5 |
| От ТК -33 до конца ул. Курчатова | 2*80 мм, 1*50 мм | 310 | -1,5 |
| От ТК -33 до ТК-33а | 2*150 мм, | 40 | -1,5 |
| От ТК -33а до ТК-34 | 2*150 мм | 124 | -1,5 |
| От ТК -34 до ТК-35 | 2*150 мм, | 40 | -1,5 |
| От ТК -35 до ТК-36 | 2*150 мм | 22 | -1,5 |
| От ТК -36 до ТК-37 | 2*150 мм | 68 | -1,5 |
| От ТК -37 до ТК-38 | 2*100 мм, | 20 | -1,5 |
| От ТК -38 до ТК-39 | 2*100 мм, | 88 | -1,5 |
| От ТК -39 до ТК-40 (ул. 50 Лет ВЛКСМ) | 2*80 мм, | 70 | -1,5 |
| От ТК -1 до ТК-11 | 2*200 мм, | 325 | -1,5 |
| От ТК -11 до ввода в дом № 3 ул. 50 Лет ВЛКСМ | 2*50 мм | 100 | -1,5 |
| От ТК -11 до ТК-12 | 2*200 мм, | 20 | -1,5 |
| От ТК -12 до ТК-13 | 2*200 мм, | 55 | -1,5 |
| От ТК -13 до ТК-14 | 2*200 мм, | 55 | -1,5 |
| От ТК -14 до ТК-15 | 2*150 мм, | 42 | -1,5 |
| От ТК -15 до ТК-16 | 2*150 мм, | 65 | -1,5 |
| От ТК -16 до ТК-17 | 2*150 мм, | 38 | -1,5 |
| От ТК -17 до ТК-18 | 2*125 мм, 1*50 мм | 85 | -1,5 |
| От ТК -18 до ТК-19 | 2*125 мм, 1*50 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -19 до ТК-20 | 2*100 мм, 1*50 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -20 до ТК-21 | 2*80 мм, 1*32 мм | 81 | -1,5 |
| От ТК -21 до ТК-22 | 2*50 мм, 1*25 мм | 56 | -1,2 |
| От ТК -22 до ввода в раздевалку стадиона | 2*50 мм, 1*25 мм | 14 | -1,2 |
| От ТК -16 до ТК-24 | 2*100 мм, 1*50мм | 100 | -1,5 |
| От ТК -24 до ТК-24а | 2*57 мм, 1*57мм | 180 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-29 | 2*125 мм, 1*100 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -29 до ТК-30 | 2*100 мм, 1*100 мм | 65 | -1,5 |
| От ТК -30 до ТК-31 | 2*100 мм, 1*100 мм | 85 | -1,5 |
| От ТК -29 до ТК-30а Детсад № 5 | 2*100 мм, 1*100 мм | 55 | -1,5 |
| От ТК -1 до котельной больницы | 2*133 мм, 1*100 мм | 180 | -1,5 |
| Итого протяжённость сети котельной № 1 | Всего 42 колодца | 3610 |  |
| Магистральные тепловые сети котельная № 2, ул. 50 Лет ВЛКСМ – Курортная, Пушкина, Шевченко |  |  |  |
| От котельной № 2 до ТК-41 | 2*159 мм, | 10 | -1,5 |
| От ТК -41 до ТК-42 | 2*159 мм, 1*100 мм | 240 | -1,5 |
| От ТК -42 до ТК-43 | 2*159 мм, | 90 | -1,5 |
| От ТК -43 до ТК-44 | 2*159 мм, | 90 | -1,5 |
| От ТК -44 до Пункта УУМ | 2*100 мм, | 25 | -1,5 |
| От ТК -44 до ТК-45 | 2*125 мм | 198 | -1,5 |
| От ТК -45 до дома № 32 по ул. Курортной | 2*100 мм, | 12 | -1,5 |
| От ТК -45 до ТК-46 | 2*125 мм | 60 | -1,5 |
| От ТК -46 до ТК-47 | 2*125 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -47 до ТК-48 | 2*125 мм | 46 | -1,5 |
| От ТК -48 до ТК-49 | 2*89 мм, 1*50 мм | 20 | -1,5 |
| От ТК -49 до здания РОВД | 2*89 мм, 1*50 мм | 16 | -1,5 |
| От ТК -49 до ТК-49а | 2*89 мм, 1*50 мм | 80 | -1,5 |
| От ТК -49а до ТК-49б | 2*50 мм, 1*25 мм | 150 | -1,5 |
| От ТК -48 до ТК-50 | 2*89 мм, 1*50 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -50 до ТК-50а | 2*89 мм, 1*50 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -50а до ТК-50б | 2*89 мм, 1*50 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -50б до ТК-50в | 2*89 мм, 1*50 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -50в до ТК-50г | 2*89 мм, 1*50 мм | 50 | -1,5 |
| От ТК -50г до ТК-50д | 2*50 мм, 1*25 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -50г до ТК-50ж | 2*40 мм, 1*25 мм | 30 | -1,5 |
| От ТК -41 до ТК-55 | 2*100 мм | 176 | -1,5 |
| От ТК -55 до гостиницы | 2*50 мм | 40 | -1,5 |
| От ТК -55 до ТК-56 | 2*100 мм | 80 | -1,5 |
| От ТК -56 до ТК-56а | 2*50 мм | 20 | -1,5 |
| От ТК -56а до ТК-56б | 2*76 мм, 1*50 мм | 34 | -1,5 |
| От ТК -56 до ТК-57 | 2*76 мм | 41 | -1,5 |
| От ТК -41 до ТК-58 | 2*100 мм | 140 | -1,5 |
| От ТК -58 до общежития РПС | 2*89 мм | 24 | -1,5 |
| От ТК -58 до ТК-59 | 2*89 мм | 100 | -1,5 |
| От ТК -59 до ТК-59а | 2*50 мм | 250 | -1,5 |
| От ТК -59 до ТК-60 | 2*50 мм, 1*50 мм | 115 | -1,5 |
| От ТК -60 до ТК-60а | 2*50 мм, 1*50 мм | 60 | -1,5 |
| От ТК -56б до дома № 35 по ул. Курортной | 2*35 мм, 1*20 мм | 20 | -1,5 |
| От ТК -56б до ТК-61 | 2*76 мм; 1*50 мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -61 до ТК-62 | 2*89 мм, 1*32 мм | 9 | -1,5 |
| От ТК -62 до ТК-63 | 2*76 мм; 1*32 мм | 34 | -1,5 |
| От ТК -61 до ТК-64 | 2*89 мм, 1*50 мм | 4 | -1,5 |
| От ТК -64 до ТК-65 | 2*89 мм, 1*50 мм | 8 | -1,5 |
| От ТК -65 до ТК-66 | 2*89 мм, 1*50 мм | 79 | -1,5 |
| От ТК -66 до ТК-67 | 2*89 мм, 1*50 мм | 80 | -1,5 |
| От ТК -67 до ТК-68 | 2*89 мм, 1*50 мм | 52 | -1,5 |
| От ТК -68 до ТК-69 | 2*100 мм, 1*50 мм | 24 | -1,5 |
| От ТК -69 до ТК-70 | 2*100 мм, 1*50 мм | 13 | -1,5 |
| От ТК -70 до ТК-71 | 2*100 мм, 1*50 мм | 24 | -1,5 |
| Итого протяжённость сети котельной № 2 | Всего 45 колодцев | 2874 |  |
| Магистральные тепловые сети котельная № 3, ул. Октябрьская – Щетинина, Майская |  |  |  |
| От котельой до ТК-1 | 2*150 мм, 1*50мм | 18 | -1,5 |
| От ТК -1 до ТК-2 | 2*100 мм, 1*32мм | 24 | -1,5 |
| От ТК -2 до дома № 69 по ул. Октябрьская | 2*50 мм, 1*20мм | 11 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-3 | 2*76 мм, 1*32мм | 36 | -1,5 |
| От ТК -3 до ТК-4 | 2*50 мм, 1*20мм | 16 | -1,5 |
| От ТК-3 до дома № 71 по ул. Октябрьской | 2*50 мм, 1*20мм | 7 | -1,5 |
| От ТК -4 до дома № 73 по ул. Октябрьской | 2*50 мм, 1*20мм | 10 | -1,5 |
| От ТК -4 до гаража №1 | 2*50 мм, 1*20мм | 12 | -1,5 |
| От ТК -1 до гаража №1 | 2*100 мм | 60 | -1,5 |
| От гаража № 1 до ТК-5 | 2*100 мм, 1*25мм | 50 | -1,5 |
| От ТК -5 до здания администрации | 2*100 мм | 28 | -1,5 |
| От ТК -5 до гаража №2 | 2*100 мм | 45 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-6 | 2*100 мм, 1*100мм | 65 | -1,5 |
| От ТК -6 до ТК-7 | 2*100 мм, 1*100мм | 68 | -1,5 |
| От ТК -7 до ТК-8 | 2*100 мм, 1*50мм | 28 | -1,5 |
| От ТК -8 до ТК-9 | 2*76 мм | 178 | -1,5 |
| От ТК -9 до ТК-10 | 2*76 мм, 1*50мм | 60 | -1,5 |
| От ТК -10 до ТК-11 | 2*50 мм, 1*32мм | 22 | -1,5 |
| От ТК -11 до ТК-12 | 2*50 мм | 55 | -1,5 |
| От ТК -12 до ТК-12а | 2*50 мм | 45 | -1,5 |
| От ТК -8 до ТК-13 | 2*76 мм, 1*50мм | 60 | -1,5 |
| От ТК -13 до ТК-14 | 2*76 мм, 1*50мм | 90 | -1,5 |
| От ТК -13 до РДК | 2*76 мм, 1*50мм | 26 | -1,5 |
| От ТК -14 до дома № 38 по ул. Майская | 2*40 мм, 1*20мм | 26 | -1,5 |
| От ТК -14 до дома Пионеров № 58 по ул. Маяковского | 2*50 мм, 1*50мм | 58 | -1,5 |
| От ТК –котельной до ТК-15 | 2*76 мм, 1*50мм | 50 | -1,5 |
| От ТК -15 до ВДОАМ | 2*50 мм, 1*20мм | 24 | -1,5 |
| От ТК -15 до дома № 99 по ул. Щетинина | 2*50 мм, 1*20мм | 58 | -1,5 |
| Итого протяжённость сети котельной № 3 | Всего 16 колодцев | 1230 |  |
| Магистральные тепловые сети котельная № 4, ул. Щетинина, Заводская, Мелиораторов | Трубы стальные, канальная укладка |  |  |
| От ТК -1 до ТК-2 | 3*76 мм | 32 | -1,2 |
| От ТК -2 до ТК-3 | 3*76 мм | 23 | -1,5 |
| От ТК -3 до ТК-4 | 3*76 мм | 50 | -1,5 |
| От ТК-3 до Ввод в дом | 3*50 мм | 4 | -1,5 |
| От ТК -4 до ТК-5 | 3*76 мм | 55 | -1,5 |
| От ТК -5 врезка в дом № 145 | 3*50 мм | 11 | -1,5 |
| От дома № 145 до ТК-6 | 2*40 мм, 1*15мм | 86 | -1,5 |
| От ТК -6 врезка в дом № 147 | 2*32 мм, 1*15мм | 7 | -1,5 |
| От ТК -6 врезка в дом № 149 | 2*40 мм, 1*15мм | 37 | -1,5 |
| От ТК -2 до ТК-7 | 3*50 мм, 1*40мм | 70 | -1,5 |
| От ТК -7 до ТК-8 | 3*50 мм, 1*40мм | 25 | +2,5, воздушная |
| От ТК -8 до ТК-9 | 3*50 мм, 1*40мм | 15 | +2,5, воздушная |
| От ТК -8 врезка в детсад | 3*50 мм, 1*40мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -9 врезка в детсад | 3*50 мм, 1*40мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -9 до ТК-10 | 4*32 мм | 10 | -1,0 |
| От ТК -10 врезка в магазин | 4*32 мм | 14 | -1,0 |
| От ТК -8 врезка в ларёк | 4*32 мм | 11 | -1,0 |
| От котельной до ТК-11 | 2*100 мм, 2*80 мм, | 128 | +2,5, воздушная |
| От ТК -11 врезка в дом № 12а ул. Заводская | 2*50 мм, 2*32 мм | 34 | -1,4 |
| От ТК -12 до ТК-17 | 2*100 мм, 2*80 мм, | 73 | -1,4 |
| От ТК -17 врезка в дом № 14 ул. Заводская | 2*50 мм, 2*40 мм | 37 | -1,4 |
| От ТК -17 до ТК-18 | 2*100 мм, 2*76 мм, | 23 | -1,5 |
| От ТК -18 врезка в дом № 16 ул. Заводская | 2*32 мм, 2*20 мм | 8 | -1,5 |
| От ТК -18 до ТК-19 | 2*100 мм, 2*76 мм, | 37 | -1,5 |
| От ТК -19 врезка в дом № 18 ул. Заводская | 2*32 мм, 2*25 мм | 8 | -1,5 |
| От ТК -19 до ТК-20 | 2*56 мм, 1*40 мм, 1*32 мм | 17 | -1,5 |
| От ТК -20 до ТК-21 | 2*100 мм, 2*76 мм, | 20 | +2,5, воздушная |
| От ТК -21 до ТК-22 | 2*100 мм, 2*76 мм, | 22 | +2,5, воздушная |
| От ТК -22 до ТК-23 | 2*76 мм, 2*56 мм, | 27 | +2,5, воздушная |
| От ТК -23 до ТК-24 | 2*40 мм, 1*25 мм, 1*20 мм | 27 | -1,4 |
| От ТК -24 врезка в дом | 2*40 мм, 1*25 мм, 1*20 мм | 2 | -1,2 |
| От ТК -12до ТК-13 | 2*50 мм, 2*25 мм | 17 | -1,2 |
| От ТК -13 до ТК-14 | 4*25 мм, | 16 | -1,2 |
| От ТК -13 врезка в дом | 2*25 мм, 2*15 мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -14 врезка в дом | 2*25 мм, 2*15 мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -14 до ТК-15 | 2*32 мм, 2*25 мм | 26 | -1,0 |
| От ТК -15 до ТК-16 | 2*32 мм, 2*25 мм | 16 | -1,2 |
| От ТК -15 врезка в дом | 2*25 мм, 2*15 мм | 2 | -1,0 |
| От ТК -16 врезка в дом | 4*25 мм, | 2 | -1,2 |
| От ТК -19 до ТК-35 | 2*76 мм, 2*56 мм, | 50 | -1,5 |
| От ТК -35 до ТК-38 | 2*76 мм, 2*25 мм, | 70 | -1,5 |
| От ТК -38 врезка в дом | 2*50 мм, 2*25 мм | 2 | -1,2 |
| От ТК -35 до ТК-34 | 4*76 мм, | 25 | -1,1 |
| От ТК -34 до ТК-36 | 4*76 мм, | 27 | -1,1 |
| От ТК -36 – врезка в дом | 2*40 мм, 2*25 мм | 12 | -1,1 |
| От ТК -34 до ТК-37 | 4*76 мм, | 14 | -1,1 |
| От ТК -37 – врезка вдом | 2*40 мм, 2*25 мм | 10 | -1,5 |
| От ТК -34 до ТК-33 | 4*76 мм, | 25 | +2,5, воздушная |
| От ТК -33 до ТК-32 | 2*76 мм, 2*56 мм, | 25 | -1,2 |
| От ТК -32 до ТК-39 | 4*76 мм, | 63 | -1,35 |
| От ТК -39 – врезка в дом | 2*40 мм, 2*20 мм | 8 | -1,5 |
| От ТК -39 до ТК-40 | 2*76 мм, 2*56 мм, | 28 | -1,5 |
| От ТК -40 до ТК-41 | 2*50 мм, 2*25 мм, | 20 | -1,35 |
| От ТК -40 до ТК-42 | 2*50 мм, 2*25 мм, | 22 | -1,35 |
| От ТК -41 – врезка вдом | 2*50 мм, 2*25 мм | 2 | -1,2 |
| От ТК -42 – врезка вдом | 2*50 мм, 2*25 мм | 2 | -1,2 |
| От ТК -40 до ТК-43 | 2*56 мм, 2*25 мм, | 40 | -1,5 |
| От ТК -43 до ТК-44 | 2*56 мм, 2*25 мм, | 24 | -1,5 |
| От ТК -44 до ТК-45 | 2*56 мм, 2*25 мм, | 23 | -1,2 |
| От ТК -29 до ТК-32 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 19 | -1,2 |
| От ТК -29 до ТК-28 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 7 | -1,2 |
| От ТК -28 до ТК-27 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 12 | -1,2 |
| От ТК -27 до ТК-26 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 30 | -1,2 |
| От ТК -26 до ТК-25 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 12 | -1,2 |
| От ТК -29 до ТК-30 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 15 | -1,0 |
| От ТК -30 до ТК-31 | 2*76 мм, 2*50 мм, | 13 | -1,1 |
| Итого протяжённость сети котельной № 4, МКК | Всего 45 колодцев | 1740 м |  |

###### Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Ширинский сельсовет составляет 2,3 Гкал/ч, что составит на 2019 год 21,46 тыс. Гкал, в том числе на производственные нужды 0,725 тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 17,7 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 109 объектов.

Таблица 10

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 54 | 55 |
| в т.ч. с приборами учета | 21 | - |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2019 год составит 7,0 тыс. Гкал, 39 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

Таблица 11

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2019 г. по производственной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| выработано всего, Гкал | 21462 |  | 21462 |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | 3697 |  | 3697 |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего | 17765 |  | 17765 |  |  |  |  |  |  |

###### Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

В соответствии с Генеральным планом МО Ширинский сельсовет потребление тепловой энергии к 2025 году не возрастет, так как планиркемая застройка ведеться в местности где отсутствует центральное теплоснабжение.

###### Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2019 год являются:

установленная мощность - 28 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 2,3 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 21,462 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 21,462 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 3,697 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 17,765 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии и показанием приборов учета.

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Ширинский сельсовет по итогам 2019 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2019 г. – 0,3 единицы;

износ основных фондов 2019 г. – 65 %;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2019 г. – 0 %;

уровень потерь 2019 г. – 17 %;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2019 г. – 9,37 чел.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации ООО «ТеплоРесурс» за 2019 год, сметы расходов на 2019 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2019 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2019 году утвержденный тариф на теплоснабжение составил 3226,33 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2019 году будут являться:

расходы на топливо;

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

Таблица 12

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2019 г.

|  | Статьи затрат | Плановая смета на 2019 год (среднегодовой тариф) | Факт за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма затрат (тыс.руб.) | На 1 Гкал | Сумма затрат (тыс.руб.) | На 1 Гкал |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 29802,50 | 1677,60 | 27780,39 | 1855,89 |
| 1.1. | Сырье, основные материалы | 0,00 | 0,00 | 1168,80 | 78,08 |
|  | материалы на ремонт |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | материалы на эксплуатацию |  | 0,00 | 1017,44 | 67,97 |
|  | средства по охране труда (спецодежда, спецпитание, моющие средства) |  | 0,00 | 151,36 | 10,11 |
| 1.2. | Оплата труда | 20026,12 | 1127,28 | 15732,21 | 1051,00 |
| 1.2.1. | Оплата труда ОПП |  | 0,00 | 10140,94 | 677,47 |
|  | численность |  |  | 54,00 |  |
|  | среднемесячная з/плата |  |  | 20866,13 |  |
|  | тарифная ставка I разряда |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Оплата труда цехового персонала |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | численность |  |  |  |  |
|  | среднемесячная з/плата |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Оплата труда персонала вспомогательных производств (ремонтного персонала, АДС транспортный) |  | 0,00 | 1030,46 | 68,84 |
|  | численность |  |  | 2,79 |  |
|  | среднемесячная з/плата |  |  | 30,78 |  |
| 1.2.4. | Оплата труда АУП |  | 0,00 | 4560,81 | 304,69 |
|  | численность |  |  | 10,98 |  |
|  | среднемесячная з/плата |  |  | 34,61 |  |
| 1.3. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.4. | Прочие расходы - всего, в том числе: | 9776,38 | 550,32 | 10879,38 | 726,81 |
|  | содержание автотранспорта |  | 0,00 | 1287,98 | 86,04 |
|  | административные |  | 0,00 | 7525,91 | 502,77 |
|  | АСО опасных объектов |  | 0,00 | 54,10 | 3,61 |
|  | канцтовары |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | командировочные расходы |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | обслуживание оргтехники |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | водоотведение |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | медосмотры |  | 0,00 | 2,16 | 0,14 |
|  | услуги сторонних организаций |  | 0,00 | 2009,22 | 134,23 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 6532,84 | 367,74 | 5139,41 |  |
| 2.1. | Отчисления на социальные нужды | 6481,42 | 364,84 | 5076,12 | 339,11 |
| 2.1.1. | отчисления от ФОТ ОПП | 0,00 | 0,00 | 3421,47 | 228,57 |
| 2.1.2. | отчисления от ФОТ цехового персонала | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.1.3. | отчисления от ФОТ персонала вспомогательных производств (ремонтного персонала, АДС, транспортный) | 0,00 | 0,00 | 311,30 | 20,80 |
| 2.1.4. | отчисления от ФОТ АУП | 0,00 | 0,00 | 1343,35 | 89,74 |
| 2.2. | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3. | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 0,86 |
| 2.4. | Внереализационные расходы - всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.2. | расходы по созданию нормативного запаса топлива | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.4.3. | расходы на вывод из экспдуатации (в т.ч.на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5. | Налоги, сборы и др. обязательные платежи | 51,42 | 2,89 | 50,41 | 3,37 |
| 2.5.1. | - налог на имущество организаций | 51,42 | 2,89 | 50,41 | 3,37 |
| 2.5.2. | - земельный налог | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5.3. | - транспортный налог | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5.4. | - налог за ПДВ и размещение отходов | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.5.5. | - прочие налоги | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.6. | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 18434,62 | 1037,69 | 23729,00 |  |
| 3.1. | Расходы на топливо (угольные котельные) | 9757,70 | 549,27 | 16421,41 | 1097,05 |
|  | нормативный расход усл. топлива (кг.у.т./Гкал) | 198,56 |  |  |  |
|  | низшая теплота сгорания угля |  |  |  |  |
|  | указать марку угля |  |  |  |  |
|  | переводной коэффициент (о.е.) * | 0,686 |  |  |  |
|  | указать марку угля | 3бвр |  |  |  |
|  | количество угля (т.н.т.) | 6215,10 | 349,85 | 9879,60 | 563,01 |
|  | указать марку угля |  |  |  |  |
|  | стоимость угля с учетом перевозки (руб./тн.) в т.ч.: | 1570,00 |  | 1662,15 |  |
|  | стоимость угля (руб./тн.) | 420,00 |  |  |  |
|  | стоимость перевозки (руб./тн.) | 1150,00 |  |  |  |
| 3.2. | Энергия (эл.котельные при наличии) (указать напряжение) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | объём (тыс.кВтч) |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | тариф (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |
| 3.3. | Электрическая энергия ** | 8334,16 | 469,13 | 7176,07 | 479,40 |
|  | Энергия НН | 5991,32 | 337,25 | 5493,91 | 367,03 |
|  | объём (тыс.кВтч) | 1056,00 | 49,20 | 939,05 | 53,51 |
|  | тариф (руб/кВт.ч) | 5,67 |  | 5,85 |  |
|  | Энергия ВН | 0,00 | 0,00 | 1682,16 | 112,38 |
|  | объём (тыс.кВтч) |  | 0,00 | 545,80 | 31,10 |
|  | тариф (руб/кВт.ч) |  |  | 3,08 |  |
|  | Энергия СН-2 до 150 кВт.ч | 2342,84 | 131,88 |  | 0,00 |
|  | объём (тыс.кВтч) | 782,00 | 36,44 |  | 0,00 |
|  | тариф (руб/кВт.ч) | 3,00 |  |  |  |
|  | общее кол-во э/эн (тыс.кВтч) | 1838,00 | 85,64 | 1484,85 | 84,62 |
|  | средний тариф (руб/кВт.ч) | 4,53 |  | 4,83 |  |
| 3.4. | Расходы на теплоноситель | 342,76 | 19,29 | 131,52 | 8,79 |
|  | количество воды (тыс.м3) | 2,3 | 0,11 | 0,32 | 0,02 |
|  | стоимость воды (руб./м3) | 151,77 |  | 416,47 |  |
| 4. | Итого расходов | 54769,96 | 3083,03 | 56648,81 | 3784,47 |
| 5. | Валовая прибыль | 2545,91 | 143,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Предпринимательская прибыль | 2250,61 | 126,69 |  | 0,00 |
| 5.2. | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 295,30 | 16,62 |  | 0,00 |
| 5.3. | Резервный фонд | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.4. | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6. | Необходимая валовая выручка | 57315,87 | 3226,34 | 56648,81 | 3784,47 |
| 7. | Полезный отпуск (Гкал) в т.ч.: | 17765,00 |  | 14968,75 |  |
|  | угольные котельные |  |  |  |  |
|  | эл.котельные (если есть) |  |  |  |  |
| 7.1. | Бюджетные потребители |  |  | 7304,58 |  |
| 7.2. | Население |  |  | 7001,93 |  |
| 7.3. | Прочие потребители |  |  | 662,23 |  |
|  | Потери | 3697,09 |  | 2579,11 |  |
|  | Отпуск т/э в сеть | 21462,09 |  | 17547,86 |  |
|  | Выработка тепловой энергии | 21462,09 |  | 17547,86 |  |
|  | ДОХОДЫ |  |  | 50246,60 |  |
|  | Фин.результат |  |  | -6402,21 |  |
|  |  | 3226,336617 |  | 3784,472537 |  |

##### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование от 15 до 79 %;

сети отопления – до 86 %;

сети ГВС -  до 86 %.

2. Высокий уровень повреждений 2 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0,3 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 5 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Ширинский сельсовет с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Ширинский сельсовет тарифа на тепловую энергию для населения в 2011 г. (1528,63 руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (0,310 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (33 кв. м), а также установленном региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Ширинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (2329,8 руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 65,6 %.

#### 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Ширинский сельсовет показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Таблица 13

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Ширинский сельсовет

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики | Год реалииза-ции меро-приятия | Стои-мость реализа-ции мероприя-тий в ценах 2018 г. (млн. руб. без НДС) | Стоимость реализации мероприя-тий в ценах года реализации (млн. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |
|  |  |  |  | До реализа-ции меро-приятия | После реализации мероприя-тия |  |  |  |
| Реконструкция и модернизация котельной № 1 с. Шира |
| 1. | Замена сетевых насосов (2шт) Д-320 на энергосберегающие ГРЮНДФУС 55 кВт/ч ТР 200-320/4 А-F-A-FAQE 400D50Hz96306007 (2шт). | мощность | кВт/ч | 75 | 55 | 2020 | 0,388 | 0,4197 |
| 2 | Строительство тепловой сети от ТК 36 до ТК 3 ( от здания № 26 ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 27 ул. 50 лет ВЛКСМ), длиной 280 м. п. 1 ЭТАП | длина | м. п. | 0 | 140 | 2022 | 3,096 | 3,6219 |
| 3 | Строительство тепловой сети от ТК36 до ТК 3 ( от здания №26 ул. 50 лет ВЛКСМ до дома №27 ул. 50 лет ВЛКСМ), длиной 280 м. п. 2 ЭТАП | длина | м. п. | 140 | 280 | 2023 | 3,096 | 3,7668 |
| 4 | Демонтаж парового котла КЕ 4-14, монтаж на месте демонтируемого котла водогрейного котла КВ-ТС-4-150 в легкой обмуровке, в полной заводской комплектации с доставкой и монтажем, установкой сопутствующего оборудования вентилятор ВДН-10м-1000, топкой с забрасывателем ТЛЗМ-2-1.87/3,0, дымосос ДН-11,2-1000, трубопроводы, газопроводы необходимых характеристик. Переход работы с котельной № 2 на котельную № 1 (консервация котельной № 2). | мощность | Гкал/ч | 6,72 | 8,48 | 2026 | 5,330 | 7,2945 |
| Итого |  |  |  |  |  | 11,910 | 15,1029 |

##### Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,5 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 9,37 чел. на 1 тыс. жителей до 9 чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с 1,2 до 0,9 кВт.ч/Гкал, и сокращения на 30 % затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2017 г. – 0,5 единицы;

2027 г. – 0,5 единицы.

Износ основных фондов

2017г. – 65 %;

2027 г. - 65%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2017 г. – 9,37 чел.;

2026 г. - 9 чел.

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Ширинский сельсовет осуществляется за счет забора воды из артезианских скважин на 4-х водозаборах.

Водозаборы введены в эксплуатацию в 1970 г. -№ 1, 1966 г. - № 2, 1967 г.-№ 3, 2015 г. - № 4. В настоящее время водозаборы состоят из:

№1 – 4 скважины с общим дебетом 765 м.куб./сут., водонапорная башня ёмкостью 400 м.куб.;

№ 2 – 3 скважины общим дебетом 410 м.куб./сут., водонапорная башня ёмкостью 20 м.куб.;

№3 – 3 скважины с общим дебетом 540 м.куб./сут., водонапорная башня ёмкостью 243 м.куб., резервуар накопителя ёмкостью 800 м.куб;

№ 4 - скважины с общим дебетом 400 м. куб./сут., станции очистки.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,668 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,285 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,106 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,086 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Ширинский сельсовет осуществляется ООО «ТеплоРесурс».

На балансе находится 10,8 км водопроводных сетей. С 85 %. износом 4,8 км, или 44 % от общей протяженности сети.

##### Инженерно-технический анализ

В МО Ширинский сельсовет существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод потребителям и на собственные нужды предприятий КК.

2. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", поэтому не требует дополнительной очистки.

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема расположена на котельной бывшего МКК, осуществляет перекачку воды из резервуара в водоснабжающую сеть.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 0,8 тыс. куб. м - 1 ед.;

на 1 водозаборе - W = 0,4 тыс. куб. м - 1 ед.;

на 2 водозаборе - W = 0,02 тыс. куб. м - 1 ед.

Протяженность водопроводных сетей – 10,8 км.

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного (наземного) водозаборов составляет 1,715 тыс. куб. м/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 75 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (20 %) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,7 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции водозабора являются:

1. Износ запорной арматуры и, как следствие, повышенные потери воды.

2. Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 86 %.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

###### Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Исходная вода поднимается из скважин погружными насосами ЭЦВ в накопительные емкости (объемом 400, 20, 243, 800 куб. м), далее насосами второго подъема типа  К-160/30 вода подается в магистраль системы водоснабжения. Далее по двум напорным трубопроводам Ду = 150 мм подается в муниципальную сеть. Качество воды по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Состав и характеристика оборудования приведены в табл. 32.

Таблица 14

Технические характеристики сооружений очистки

питьевой воды ВОС-2

| N п/п | Наименование сооружений, оборудования | Тип | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па) | Производительность, куб. м/ч | КПД, % |
| 1 | Н/с пром. № 1 | К 160/30 | 30 | 160 | 76 |

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей водозабора.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Установка эффективного компрессорного оборудования.

Система водоснабжения МО Ширинский сельсовет по степени обеспеченности подачи воды – 100%. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 9 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО 10,8 км. Износ сетей составляет до 85 %.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети составила 80 %;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети составила 90 %.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, уличные сети, от водозаборов до потребителя. Подача воды осуществляется по стальным,чугунным и полиэтиленовым водоводам D - 150 – 300 мм.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – до 86 %, водозаборным сооружениям – 50 % и сооружениям на сетях – 50 %.

Таблица 15

Состояние основных фондов ОКК МО Ширинский сельсовет

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано,тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2011 год |
| Водоснабжение | 2660 | 100 | 2356,07 | 88,6 | 304,236 | 2275,78 | 85,6 |
| Здания | 342,158 | 12,9 | 240,4 | 70,3 | 101,74 | 202,8 | 59 |
| Водозаборные сооружения | 1234,624 | 46,4 | 1128,2 | 91,4 | 106,74 | 1084,5 | 87,8 |
| Передаточные устройства | 916,862 | 34,5 | 916,862 | 100 | 0 | 916,862 | 100 |
| Машины и оборудование | 166,365 | 6,2 | 70,61 | 42 | 95,756 | 67,12 | 40,3 |

Надежность системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км при норме 0,2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 1 % при норме 4-5 %.

Проблемы

Увеличение протяженности сети с (80 %) износа от общей протяженности сети составило (21 %).

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (80 %), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных сооружений.

###### Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2019 г. являются:

население – 51,36 тыс. куб. м.

бюджетные организации, соцкультбыт – 21,27 тыс. куб. м.;

прочие потребители – 105,47 тыс. куб. м.;

###### Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2019 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 80,97 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 80,97 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 80,97 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

##### 4.1.2 Организационный анализ

ОКК ООО «ТеплоРесурс" обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Ширинский сельсовет, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Ширинский сельсовет.

###### Таблица 16

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 80,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 80,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 80,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Ширинский сельсовет осуществляется за счет 4-х водозаборов.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 0,668 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 0,285 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 0,106 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,086 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Ширинский сельсовет осуществляется ООО «ТеплоРесурс» по водоводам Д = 150-300 мм с водозаборов в разводящую сеть МО Ширинский сельсовет.

На балансе находится 10,8 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет до 86 %.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК ООО «ТеплоРесурс» за 2019 год, сметы расходов на 2019 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2019 год.

В 2019 году установленный тариф потребителям МО Ширинский сельсовет на услуги систем водоснабжения составил 33,33 руб. за куб. м (без учета НДС). Основными статьями затрат на протяжении 2019г. по факту являются:

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

Таблица 17

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2019 г., тыс. руб.

| Наименование предприятия | ООО "ТЭР" |
| --- | --- |
|  | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Статьи затрат | Всего | На 1 м3 | Всего | На 1 м3 |
|  | тыс.руб. | (руб.) | тыс.руб. | (руб.) |
| I. Натуральные показатели (тыс. м3) |  |  |  |  |
| Поднято воды | 178,1000 |  | 80,9770 |  |
| Расход на собственные нужды | 0 |  | 0 |  |
| Получено воды со стороны | 0 |  | 0 |  |
| Подано воды в сеть | 178,1 |  | 80,9770 |  |
| Потери воды | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| % потерь к объему воды, поданой в сеть | 0,0% |  | 0,0% |  |
| Объем реализации, всего - | 178,1 |  | 80,976956 |  |
| в том числе: населению | 51,36 |  | 47,50785 |  |
| бюджетным учреждениям | 21,27 |  | 18,336427 |  |
| прочим потребителям | 105,47 |  | 15,132679 |  |
| II. Планируемые расходы ( тыс. руб.) | 5936,21 |  | 4223,36 |  |
| Операционные расходы | 3246,15 |  | 2440,16 |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |
| ФОТ основных рабочих | 0,00 |  | 870,24764 |  |
| Численность (чел.) | 0,000 |  | 3 |  |
| Средняя з/плата (руб.) | 0 |  | 24,173546 |  |
| ЕСН | 0,00 |  | 264,1723 |  |
| Материалы |  |  | 218,71699 |  |
| Транспотные расходы | 0 |  | 206,35851 |  |
| Административные расходы | 0 |  | 880,6609 |  |
| Расходы на энергетические ресурсы | 2132,64 | 0 | 1385,104 |  |
| Электроэнергия | 2132,64 |  | 1385,104 |  |
| объем (тыс.кВт.ч) | 468,4 |  | 311,488 |  |
| тариф (руб./кВт.ч.) | 4,55 |  | 4,4467331 |  |
| Неподконтрольные расходы | 119,62 |  | 398,10 |  |
| Налоги и сборы | 119,62 |  | 398,10 |  |
| водные налог | 83,45 |  | 43,916 |  |
| налог на прибыль | 30 |  |  |  |
| налог на имущество | 6,17 |  | 354,18 |  |
| Аренда | 12,88 |  | 0,0037 |  |
| Нормативная прибыль | 150 |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 274,92 |  |  |  |
| Всего финансовые потребности по реализации производственной программы | 5936,21 |  | 4223,36 |  |
| Доходы всего | 5936,21 |  | 2689,71 |  |
| Сумма дотаций, в т.ч.: |  |  |  |  |
| - дотация за э/э |  |  |  |  |
| - дотация за разницу в тарифах |  |  |  |  |
| Финансовый результат |  |  | -1533,65 |  |
| ТАРИФ | 33,3307692 |  | 52,155085 |  |

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 85 %.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,01 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

###### Таблица 18

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100 %.

#### 4.2. Программа развития водоснабжения

##### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Ширинский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

###### Таблица 19

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Ширинский сельсовет

| №№ | Наименование Объекта | Адрес | Описание мероприятия | Предельные расходы (тыс. руб.) | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция первого водоподъема (Водонапорная башня МКК) | Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Щетинина, 151 | Реконструкция насосной станции первого водоподъема (строительство системы очистки питьевой воды с обратным осмосом) | Мощность установленного насоса в скважине - 75 м3/ч. Режим работы 8 часов в сутки. Согласно Приказа Минстроя России № 837/пр от 01.06.2017 «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» норматив цены строительства на 01.01.2017 для насосной станции первого подъема производительностью до 325 м3/ч составляет 42,00 тыс. руб. Итого нормативная цена строительства на 01.01.2017 составит 3150,00 тыс. руб. (42,00 тыс. руб.*75 м3/ч). С учетом индекса инфляции нормативная стоимость строительства в 2021 г. составит - 3685,05 тыс. руб. | 2021 гг. |
| Предельный размер расходов (тыс.руб.), без НДС | 3685,05 |
| Срок действия Соглашения (30 лет) | 2048 |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Ширинский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2017г. – 0,3 единицы;

2025 г. – 0,3 единицы.

Износ основных фондов

2017 г. – 80 %;

2025 г. – 80 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2017 г. – 0 %;

2025 г. – 0 %.

Уровень потерь

2017 г. – 14,8 %;

20 25 г. – 14,8 %.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2017 г. –1,154 кВт.ч/куб. м;

2025 г. – 1,154 кВт.ч/куб. м.

### 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

#### 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение МО Ширинский сельсовет представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В МО Ширинский сельсовет существует неполная раздельная система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей – 8,3 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы – 5,3 км;

уличная канализационная сеть – 2,2 км;

внутридворовая сеть – 0,8 км.

Канализационные насосные станции - 3 шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = 0,685 тыс. куб. м/сут.

Очистные сооружения Q = 0,343 тыс. куб. м/сут.:

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до 80 %;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений и оборудования до 80 %;

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

##### Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод МО осуществляется по системе напорно-самотёчных коллекторов Общая протяженность канализационной сети по МО Ширинский сельсовет 8,3 км. Диаметр труб сети – 150 - 250 мм. Износ сетей по состоянию на 2019 г. составляет 80 %.

На сети имеется 3 насосных станции перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 685 куб. м/сут. По состоянию на 2019 г. износ насосных станций составляет 70 %.

Часть территории МО Ширинский сельсовет не канализована. Это преимущественно часть территории западной, южной и юго-западной зоны. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-2 и непосредственно в КОС.

Проектная производительность очистных сооружений МО Ширинский сельсовет (введены в эксплуатацию в 1975 г.)  составляет 685 куб. м/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию (если есть).

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения МО Ширинский сельсовет по своей проектной мощности превосходят темпы развития градостроительства, однако качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО Ширинский сельсовет - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Туим воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

процеживание в ступенчатых решетках;

задержание песка в радиальных песколовках;

биологическую очистку в аэротенках;

биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах.

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией МО Ширинский сельсовет в резервуар-усреднитель, совмещенный с песколовкой. Далее стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, откуда осветленная вода течет на фильтры доочистки с пенополистирольной загрузкой. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

На очистных сооружениях песок с песколовок складируется на песковых полях и используется на благоустройстве объектов промзоны. Песковые площадки - 1 шт. по 5000 кв. м.

Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из четырёх карт размером 5000 кв. м.

В качестве защитного покрытия на иловых и песковых полях используется уплотненный песок слоем 40 см. После вымораживания в течение одного года ил используется для благоустройства территории канализационных очистных сооружений и других объектов МО, а шлам вывозится на муниципальную свалку для создания изолирующего слоя.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

Требуемые мероприятия:

строительство узла обработки осадка сточных вод;

переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в МО Ширинский сельсовет не требуется, проектная мощность используется на 50 %.

###### Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

В МО Ширинский сельсовет существует неполная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ООО «РемСервисКоммунар», которая выполняет муниципальный заказ администрации МО Ширинский сельсовет по очистке сточных вод.

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе, составляет 8,3 км, в т.ч. уличная канализация 2,2 км.

Таблица 19

Характеристика сети водоотведения МО Ширинский сельсовет

| N | Показатели | Ед. изм. | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 5,3 |  |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 5,3 |  |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 100 |  |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 2,2 |  |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 2,2 |  |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 100 |  |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 8,3 |  |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 8,3 |  |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 100 |  |

Таблица 19

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| N п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения | Подача, куб. м/ч | Напор, м | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос N 1 | СД 250/22,5 | КНС-1 КНС-1 КНС-2 КНС-2 КНС-3 КНС-3 | 250 | 22,5 | 57 |
|  | Насос №2 | СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 | 57 |
|  | Насос №3 | СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 | 57 |
|  | Насос №4 | СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 | 57 |
| 1 | Насос N 5 | СД 250/22,5 | КНС-1 | 250 | 22,5 | 57 |
|  | Насос №6 | СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 | 57 |

В 2019 году проектная производительность КНС составила 0,685 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 0,342 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил 50 %.

Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2018 по 2019 г.г. составил 0 %. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод составил 0,9 кВт.ч/куб. м.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 100 %.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (100 %), с использованием современных бестраншейных технологий:

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Характеристика оборудования очистных сооружений

В 2019 году проектная производительность КОС составила 0,685 тыс. куб. м/сут., фактическая – 0,343 тыс. куб. м/сут. Запас резерва производительности составил 50 %.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил 1,2 кВт.ч/куб. м.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 90 % и канализационным очистным сооружениям – 80 %.

Таблица 20

Состояние основных фондов КОС

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Уд. вес, % | Износ | Остаточная стоимость, тыс. руб. | Полностью амортизировано (изношено), тыс. руб. | % к балансовой стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % |  |  |  |
| 2019 год |
| Водоотведение | 13305,4 | 100 | 12790,56 | 96,1 | 514,738 | 12790,56 | 96,1 |
| Здания | 1209,0 | 9 | 1209,0 | 100 | 0 | 1209,0 | 100 |
| Сооружения (КНС) | 376,1 | 2,8 | 340,99 | 90,88 | 35,108 | 340,9 | 90,88 |
| Передаточные устройства | 2757,7 | 20,7 | 2757,7 | 100 | 0 | 2757,7 | 100 |
| КОС | 8463,3 | 63,6 | 8267 | 97,7 | 196,33 | 8267 | 97,7 |
| Машины и оборудование | 499,3 | 3,9 | 215,96 | 44 | 283,3 | 215,96 | 44 |

Проблемы

Надежность системы водоотведения МО Ширинский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная (удовлетворительная), так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 1,2 ед./км при норме 0,3 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

удельный расход электроэнергии – 1,2 кВт.ч/куб. м, в среднем по России – 0,6 кВт.ч/куб. м.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2019 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 400 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 343 куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = 5 куб. м/сут.

4. Дисбаланс составил Q = 52 куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 13 %.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

##### Основные показатели работы системы водоотведения

В 2019 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 130 тыс. куб. м/год, что на 4% больше факта 2018 г. Дисбаланс между реализацией и очисткой составит 7,3 тыс. куб. м/год, что на 38 % меньше факта 2017 г.

Прогнозируемый объем снижения (увеличения) сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

###### Таблица 21

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб.м./ год | 107 | 107,1 | 124,9 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. куб.м./ год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 102 | 102,1 | 119,9 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 51 | 52 | 54,7 | 79,6 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК ООО «РемСервисКоммунар» за 2019 год, сметы расходов на 2019 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2019 год.

В 2019 году установленный тариф потребителям МО Ширинский сельсовет на услуги систем водоотведения – 54,54 руб./куб. м (без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение в 2019 году будут являться:

фонд оплаты труда;

электроэнергия.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для

потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 5 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

###### Таблица 22

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение дного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС -100%;

доля стоков, подвергающихся очистке, - 100 %.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

#### 5.2. Программа развития водоотведения

##### Основные направления модернизации

системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

###### Таблица 23

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции

(модернизации) системы водоотведения МО Ширинский сельсовет

|  | Наименование объекта | Адрес | Описание мероприятия | Предельные расходы (тыс. руб.) | Сроки работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение насосной станции МКК (КНС 4) | РХ, с. Шира, ул. Щетинина, 151 | Реконструкция (КНС 4) МКК (в том числе: - стоимость проектно-изыскательских работ - 123,19 т. р., - стоимость оборудования - 1510,16 т. р., - стоимость возведения фундамента - 371,94 т. руб.) | Год действия соглашения Расчет произведен по приказу Минстроя России от 01.07.2017 г. 837 пр "Об утверждении укрупненных сметных нормативов" Таблица 19-04-001 "Канализационные насосные станции" 2400 м3/сут*1,77 тыс. руб.- 4248 тыс. руб. (2*50м3/час*24ч=2400 м3/сут) 2019 0 2020 1600,0 2021 1100,0 2022 1100,0 2023 448,0 2024 0 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0 Итого 4248,00 | 2020-2023 гг. |
| Предельный размер расходов (тыс.руб.) | 4248,00 |
| Срок действия Соглашения (10 лет) | 2029 |

##### Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2019 год являются:

пропущено сточных вод  - 130 тыс. куб. м/год;

объем реализации  - 125 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки.

Целесообразна установка фильтрующих установок на котельных с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве, как калийные удобрения.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Ширинский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2016 г. – 1,2 единицы;

2025г. – 1,2 единицы.

Износ основных фондов

2016 г. – 80 %;

2025 г. – 75 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2016 г. – 0 %;

2025 г. – 0 %.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2016 г. – 1,2 кВт.ч/куб. м;

2025 г. – 1,2 кВт.ч/куб. м.

### 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### 6.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

#### 6.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 40). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ширинский сельсовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

##### Таблица 24

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Ширинский сельсовет | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения МО Ширинский сельсовет , снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО Ширинский сельсовет вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Ширинский сельсовет и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Ширинский сельсовет без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Ширинский сельсовет и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

##### Таблица 25

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Ширинский сельсовет на период до 2048 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2016 г. | Значение целевого показателя на 2020 г. | Значение целевого показателя на 2048 г. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 80 | 80 | 75 | До 75 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 80 | 80 | 75 | До 75 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 20 | 20 |  |  | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 20 %. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 10 %, а к 2025 г.- 10 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 30 | 50 | 70 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 30,2 | 27 | 25 | 22-24 | Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного оборудования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 9,37 | 9 | 7 | 4-5 | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощнос-тями, доли покупной тепловой энергии. Пере-оценка основных фондов, исходя из реальной рыноч-ной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Амортизация является одним из источников за-мены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к сни-жению надежности сис-темы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 20 | 20 | 21 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,2 | 0,7 | 0,3 |  | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях | 80 | 80 | 75 | До 75 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 90 | 90 | 90 | 90 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 19 | 19 | 19 | 19 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 20 %. В ходе реализации Программы в 2016 г. -15%, а к 2025 г. - 15% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 70 | 70 | 70 | 60-70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб. домм.) марганец (мг/куб. домм.) Уровень очистки стоков, % | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | - | - | - |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 20 | 70 | 70 |  | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 9,37 | 9 | 7 | 5-7 | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение водоотведение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 7,5 | 8,3 | 12 | 12 | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 30 | 40 | 40 | 40 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 2.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 80 | 90 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 3. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | _ | 100 | 100 |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | 100 | 100 | 100 |  | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

#### 6.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО Ширинский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Ширинский сельсовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Ширинский сельсовет. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Ширинский сельсовет в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Ширинский сельсовет.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Ширинский сельсовет.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Программа подлежит ежегодной корректировке в соответствии с финансовыми возможностями инвесторов.